## Slide 1: 第2章 测试
总分: 25
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
1.在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的时间发生顺序的是（ ）。
机械特性
功能特性
过程特性
电气特性
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 3
2.下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（ ）。
接口形状
物理地址
引脚功能
信号电平
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 4
3.两台计算机利用电话线路传输数据信号时，必备的设备是( )。
网卡
调制解调器
中继器
同轴电缆
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 5
4.影响信道最大传输速率的因素主要有（ )。
信道带宽和信噪比
码元传输速率和噪声功率
频率特性和带宽
发送功率和噪声功率
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 6
5.电话系统的典型参数是信道带宽为3000Hz，信噪比为30dB，则该系统的最大数据传输速率为（ ）。
30kb/s
6kb/s
3kb/s
64kb/s
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 7
6.双绞线绞合的目的是（ ）。
提高传送速度
增大抗拉强度
增大传输距离
减少干扰
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 8
7.多模光纤传输信号的原理是（ ）。
光的折射特性
光的绕射特性
光的全反射特性
光的衍射特性
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 9
8.将物理信道总带宽分割成若干个与传输单个信号带宽相同的子信道，每个信道传输一路信号，这种信道复用技术称为（ ）。
频分复用
时分复用
统计时分复用
码分复用
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 10
9.若连接R2和R3链路的频率带宽为8kHz，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是（ ）。
8kbs
20kbs
40kbs
80kbs
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 11
10.下图为曼彻斯特编码，表示的二进制数据为（ ）。
01110
01011
10001
10101
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 12
11.在数据通信中，按照信号传送方向与时间的关系，信道的通信方式可以分为三种，即单工通信、 [填空1] 通信和 [填空2] 通信。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
2分

## Slide 13
12.若某通信链路的数据传输速率为2400b/s，采用4相位调制，则该链路的波特率是 [填空1] Baud。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分

## Slide 14
13.若某通信链路的波特率为1200Baud，采用4相位调制，每个相位有4种振幅QAM调制技术，则该链路的数据传输速率是 [填空1] b/s。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分

## Slide 15
14.一个理想低通信道带宽为3kHz，其最高码元传输速率为6000Baud。若一个码元携带2bit信息量，则最高信息传输速率为 [填空1] bit/s。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分

## Slide 16
15.共有4个站进行码分多址通信。4个站的码片序列为 A：（－1－1－1＋1＋1－1＋1＋1） B：（－1－1＋1－1＋1＋1＋1－1） C：（－1＋1－1＋1＋1＋1－1－1） D：（－1＋1－1－1－1－1＋1－1） 现收到这样的码片序列S：
（－1＋1－3＋1－1－3＋1＋1）。
问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的是0还是1？
要求:1.写出计算过程;2.写上学号、姓名；3.在雨课堂直接拍照上传，并且是竖版照片，不能传文件。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分