## Slide 1: 第4章 测试
总分: 41
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
1. 当数据报到达目的网络后，要传送到目的主机，需要知道IP地址对应的（ ）。
逻辑地址
动态地址
域名
物理地址
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 3
2. 在子网192.168.4.0/30中，能接收目的地址为192.168.4.3的IP分组的最大主机数是（ ）。
0
1
2
4
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 4
3. 一个连接两个以太网的路由器接收到一个IP数据报，如果需要将该数据报转发到IP地址为202.123.1.1的主机，那么该路由器可以使用（ ）协议寻找目标主机的MAC地址？
IP
ARP
DNS
TCP
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 5
4. 在IP报头中设置TTL域的目的是（ ）。
提高数据报的转发效率
提高数据报的转发过程中的安全性
防止数据报在网络中无休止流动
确保数据报可以正确分片
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 6
5. 对IP数据报进行分片的主要目的是（ ）。
提高互联网的性能
提高互联网的安全性
适应各个物理网络不同的地址长度
适应各个物理网络不同的MTU长度
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 7
6. 在IP数据报传送过程中，发现生存时间（TTL）字段为0，则路由器发出ICMP的（ ）差错报告报文。
目的不可达
时间超过
参数问题
终点不可达
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 8
7. 常用的ping程序使用了ICMP的( )报文，用于探测目标主机的可达性。
路由器询问和通告
地址掩码请求与应答
回送请求与应答
时间戳请求与应答
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 9
8. 若某路由器的路由表如下表所示：若路由器收到一个目的地址为169.96.40.5的IP分组，则转发该IP分组的接口是（ ）。
S1
S2
S3
S4
A
B
C
D
目的网络 | 下一跳 | 接口
169.96.40.0/23 | 176.1.1.1 | S1
169.96.40.0/25 | 176.2.2.2 | S2
169.96.40.0/27 | 176.3.3.3 | S3
0.0.0.0/0 | 176.4.4.4 | S4
单选题
1分

## Slide 10
9. 某网络的IP地址空间为192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为255.255.255.240，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是（ ）。
16，16
16，14
32，8
32，6
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 11
10. 某网络拓扑如下图所示，路由器R1只有到达子网192.168.1.0/24的路由。为使R1可以将IP分组正确地路由到图中所有子网，则在R1中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是（ ）。
192.168.2.0 255.255.255.128 192.168.1.1
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
192.168.2.0 255.255.255.128 192.168.1.2
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
A
B
C
D
单选题
1分

## Slide 12
11.设有一个网络，其网络地址为210.10.30.0，若其选用的子网掩码是255.255.255.192，则：
（1）可以划分 [填空1] 个子网？（注：全0全1的子网地址不分配）
（2）每个子网容纳的主机个数是 [填空2] ？
（3）最后一个子网的网络地址是 [填空3] ？
（4）最后一个子网中可分配的IP地址的范围是 [填空4] -- [填空5] ？
（5）第一个子网的广播地址是 [填空6] ？
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
6分

## Slide 13
12.一个IP数据报总长度为4500字节（包含固定长度的首部）。现在需要经过某物理网络传送，但是该网络的MTU=1500字节。则：该IP数据报应当被划分为 [填空1] 个短些的数据报片；该IP数据报最后一个分片数据部分的长度是 [填空2] 字节；最后一个分片首部中的片偏移是 [填空3] （用十进制表示）。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
3分

## Slide 14
13. IP地址126.1.2.129/23的地址掩码为 [填空1] ，地址块中包含的地址数为 [填空2] ，相当于 [填空3] 个C类网络，最小地址为 [填空4] ， 最大地址为 [填空5] ，若划分出大小相同的10个子网，则每个子网的网络前缀位数是 [填空6] 位。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
6分

## Slide 15
14.RIP用于在网络设备之间交换 [填空1] 信息。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分

## Slide 16
15. 某单位分配到一个地址块136.23.12.64/24。现在需要进一步划分为4个一样大的子网，试问？
①每个子网的网络前缀有多长？
②每个子网中有多少个地址？
③每个子网的地址块是什么？
④每个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么？
注意：
①答案中注明学号和姓名，题号写清楚；
②雨课堂中直接拍照上传，上传照片为竖版，不能传文件
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
①26
②64（写62也可以）
③136.23.12.0/26
136.23.12.64/26
136.23.12.128/26
136.23.12.192/26
④136.23.12.1 136.23.12.62
136.23.12.65 136.23.12.126
136.23.12.129 136.23.12.190
136.23.12.193 136.23.12.254
答案解析
答案解析
主观题
10分

## Slide 17
16.假定网络中路由器A的路由表有如下项目：
目的网络 距离 下一跳路由器
N1 1 -
N2 5 C
N3 4 B
N4 3 E
现在收到从B发来的路由信息：
目的网络 距离 下一跳路由器
N2 1 -
N3 5 E
N4 4 A
N5 2 A
试求出路由器A更新后的路由表
（详细说明每一个步骤）
（要求：1.雨课堂直接拍照上传，上传照片为竖版，不能传文件；2.图片上注明本人学号、姓名。）
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
5分