## Slide 1
路由与交换技术
第 3 讲

## Slide 2: 内容回顾
访问网络设备的命令行接口
命令行使用入门与帮助特性
配置远程登录服务
网络设备的文件操作

## Slide 3: 网络设备的维护与调试

## Slide 4
设备以文件系统的方式对保存在设备存储介质中的文件（如操作系统文件、配置文件等）进行管理
配置文件是用来保存用户对设备所进行的配置，记录用户的配置信息的文本格式文件，同时介绍BootROM和操作系统软件的升级方法
可以使用FTP/TFTP进行系统文件上传与下载
一、网络设备的文件管理

## Slide 5: 网络设备的文件系统
设备以文件的方式对运行所需的数据进行存储
网络设备通过文件系统管理这些文件
主要文件
  启动软件包
  配置文件
  日志文件

## Slide 6: 网络设备的存储方式
ROM
RAM
Flash
CPU
BootROM程序
应用程序文件
起始配置文件（saved-configuration）
日志文件
运行中的操作系统
运行中的配置（current-configuration）
路由器
在不同型号的设备上，Flash可能是内置的Flash存储器，也可能是CF卡

## Slide 7: 文件系统的操作
目录操作
  创建/删除目录、显示当前工作目录以及显示指定目录下的文件或目录的信息等
文件操作
  删除文件、恢复删除的文件、彻底删除文件、显示文件的内容、重命名文件、拷贝文件、移动文件、显示指定文件的信息等
存储设备操作
  恢复存储设备的空间、格式化存储设备等
设置文件系统的提示方式

## Slide 8: 配置文件介绍
起始配置与当前配置
配置文件是以文本格式保存的命令，默认配置并不出现在配置文件中
配置文件的选择顺序
  如果用户指定了启动配置文件，且配置文件存在，则以启动配置文件进行初始化
  如果用户指定的启动配置文件不存在，则以空配置进行初始化

## Slide 9: 1、配置文件的管理
保存配置
擦除配置
设置下次启动的配置文件
备份/恢复下次启动配置文件
<H3C> save
<H3C> reset saved-configuration
<H3C> backup startup-configuration to tftp-server [ dest-filename ]
<H3C> restore startup-configuration from tftp-server src-ilename
<H3C> startup saved-configuration filename

## Slide 10: 配置文件的显示与维护
查看保存的配置文件
查看系统启动配置文件
查看当前生效的配置
查看当前视图下生效的配置
<H3C> display saved-configuration
<H3C> display startup
[H3C-line-vty0-63] display this
<H3C> display current-configuration

## Slide 11: 用FTP传输文件的工作方式
Host
Router/Switch
IP网络
FTP客户端
FTP服务器
FTP服务器
FTP客户端
2、使用FTP传输文件

## Slide 12: 配置设备的FTP服务
使能FTP服务器功能
创建用户
设置服务类型及登录密码
[H3C] ftp server enable
[H3C-luser-manage-xxx] service-type ftp
[H3C-luser-manage-xxx] password { hash | simple } password
[H3C] local-user username

## Slide 13: FTP操作示例
Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Chen>ftp 192.168.0.1
连接到 192.168.0.1。
220 FTP service ready.
用户(192.168.0.1:(none)): h3c
331 Password required for h3c.
密码:
230 User logged in.
ftp> get msr36-cmw710-security-r0105p06.bin
200 PORT command successful
150-Connecting to port 50871
150 10.0 kbytes to download
226 File successfully transferred
ftp: 收到 10279 字节，用时 0.03秒 411.16千字节/秒。
ftp>
启用FTP服务
输入用户名和密码
登陆后可执行上传/下载文件的操作

## Slide 14: 用TFTP传输文件的工作方式
Host
Router/Switch
IP网络
TFTP服务器
TFTP客户端

## Slide 15: 在设备上使用TFTP服务
在执行上传/下载操作时，到TFTP服务器的可达路由可能有多条，用户可以配置客户端TFTP报文的源地址
当设备作为TFTP客户端时，可以把本设备的文件上传到TFTP服务器，还可以从TFTP服务器下载文件到本地设备
下载分为普通下载和安全下载两种
<H3C> tftp tftp-server { get | put | sget } source-filename [ destination-filename ] [ source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } ]

## Slide 16: TFTP操作示例
<H3C>tftp 192.168.0.10 get config.cfg
config.txt already exists. Overwrite it? [Y/N]:y
Press CTRL+C to abort.
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 3124 100 3124 0 0 65729 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 254k

## Slide 17: 网络设备软件维护的一般性方法
在命令行模式中采用TFTP/FTP上传/下载应用程序及配置文件，实现应用程序升级
在BootROM模式中通过以太口采用TFTP/FTP完成应用程序软件升级
在BootROM模式中通过Console口采用XModem协议完成BootROM及应用程序的升级

## Slide 18: 指定下次启动加载的应用程序文件
指定下次启动加载的应用程序文件
显示下次启动加载的应用程序文件
<H3C> boot-loader file file-url
<H3C> display boot-loader

## Slide 19: 重启设备
重启系统
开启设备定时重启功能，并指定重启的具体时间
开启设备定时重启功能，并指定重启的等待时延
显示设备的重启时间
<H3C> reboot
<H3C> schedule reboot at hh:mm [ date ]
<H3C> display schedule reboot
<H3C> schedule reboot delay { hh:mm | mm }

## Slide 20: 网络设备的一般引导过程
加电
硬件自检
加载BootROM程序
加载应用程序
进入BootROM模式
进入命令行模式
加载启动配置
加载空配置
查找应用程序文件
找不到
找到
查找起始配置文件
找到
找不到

## Slide 21: 路由器系统引导过程示例
系统启动
BootROM启动
应用程序文件解压缩和加载
<H3C>
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start heavy memory test
Do you want to check SDRAM? [Y/N]
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
****************************************************************************
* *
* H3C MSR36-20 BootWare, Version 1.42 *
* *
****************************************************************************
Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Apr 1 2014
CPU ID : 0x2
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file cfa0:/msr36-cmw710-system-r0106l10.bin.........................
..............................Done.
Loading file cfa0:/msr36-cmw710-security-r0106l10.bin....Done.
Loading file cfa0:/msr36-cmw710-data-r0106l10.bin......Done.
Loading file cfa0:/msr36-cmw710-boot-r0106l10.bin..............Done.
Image file cfa0:/msr36-cmw710-boot-r0106l10.bin is self-decompressing.......
.........Done.
System image is starting...
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.

## Slide 22
按照初始目标组建配置完互联网络后，首要的任务是检查网络的连通性
为定位网络设备协议或控制参数的配置错误或运行故障，需要使用调试信息
二、网络设备基本调试

## Slide 23: 1、ping的实现原理
RTC
RTB
RTA
echo-request
echo-reply
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.3.1
ping 192.168.3.1

## Slide 24: ping命令的输出
[RTA]ping 192.168.3.1
Ping 192.168.3.1 (192.168.3.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.824 ms
56 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.591 ms
56 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.204 ms
56 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.402 ms
56 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.919 ms
--- Ping statistics for 192.168.3.1 ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.919/1.388/1.824/0.312 ms
[RTA]%Oct 17 07:45:09:111 2013 RTA PING/6/PING_STATISTICS: Ping statistics for 192.168.3.1: 5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 0.919/1.388/1.824/0.312 ms.

## Slide 25: 使用ping命令
<H3C>ping ?
-a Specify the source IP address
-c Specify the number of echo requests
-f Specify packets not to be fragmented
-h Specify the TTL value
-i Specify an outgoing interface
-m Specify the interval for sending echo requests
-n Numeric output only. No attempt will be made to lookup host
addresses for symbolic names
-p No more than 8 "pad" hexadecimal characters to fill out the
sent packet. For example, -p f2 will fill the sent packet with 000000f2 repeatedly
-q Display only summary
-r Record route. Include the RECORD_ROUTE option in the
ECHO_REQUEST packets and display the route
-s Specify the payload length
-t Specify the wait time for each reply
-topology Specify a topology
-tos Specify the TOS value
-v Display the received ICMP packets other than ECHO-RESPONSE
packets
-vpn-instance Specify a VPN instance
STRING<1-253> IP address or hostname of remote system
ip IP information
ipv6 IPv6 information

## Slide 26: 2、tracert的实现原理
RTC
RTB
RTA
(1)
(2)
echo-request ttl=1
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.3.1
tracert 192.168.3.1
ttl-exceeded
port-unreachable
echo-request ttl=2

## Slide 27: tracert命令的输出
[RTA]tracert 192.168.3.1
traceroute to 192.168.3.1 (192.168.3.1), 30 hops at most, 52 bytes each packet, press CTRL_C to break
1 192.168.1.2 (192.168.1.2) 0.691 ms 0.497 ms 0.491 ms
2 192.168.3.1 (192.168.3.1) 0.996 ms 0.896 ms 0.902 ms
*Oct 17 09:17:11:996 2013 RTA IPFW/7/IPFW_PACKET:
Sending, interface = GigabitEthernet0/0, version = 4, headlen = 20, tos = 0,
pktlen = 52, pktid = 33516, offset = 0, ttl = 1, protocol = 17,
checksum = 45434, s = 192.168.1.1, d = 192.168.3.1
prompt: Sending the packet from local at GigabitEthernet0/0.
*Oct 17 09:17:11:996 2013 RTA IPFW/7/IPFW_PACKET:
Receiving, interface = GigabitEthernet0/0, version = 4, headlen = 20, tos = 0,
pktlen = 80, pktid = 32, offset = 0, ttl = 255, protocol = 1,
checksum = 14393, s = 192.168.1.2, d = 192.168.1.1
prompt: Receiving IP packet.
*Oct 17 09:17:11:997 2013 RTA SOCKET/7/ICMP:
Time(s):1382001431 ICMP Input:
ICMP Packet: src = 192.168.1.2, dst = 192.168.1.1
type = 11, code = 0 (ttl-exceeded)
Original IP: src = 192.168.1.1, dst = 192.168.3.1
proto = 17, first 8 bytes = 82EC829A 00200000

## Slide 28: 使用tracert命令
<H3C>tracert ?
-a Specify the source IP address used by TRACERT
-f Specify the TTL value for the first packet
-m Specify the maximum TTL value
-p Specify the destination UDP port number
-q Specify the number of probe packets sent each time
-t Set the Type of Service (ToS) value
-topology Specify a topology
-vpn-instance Specify a VPN instance
-w Set the timeout to wait for each reply
STRING<1-253> IP address or hostname of the destination device
ipv6 IPv6 information

## Slide 29: 3、系统调试介绍
对网络设备所支持的绝大部分协议和功能，系统都提供了相应的调试功能，帮助用户对错误进行诊断和定位
调试信息的输出由两个开关控制

## Slide 30: 系统调试的操作
开启控制台对系统信息的监视功能
打开调试信息的屏幕输出开关
打开模块调试开关
显示调试开关
<H3C> terminal monitor
<H3C> terminal debugging
<H3C> display debugging
<H3C> debugging module-name

## Slide 31: 调试信息输出的例子
<RTA>ping -c 1 192.168.1.2
Ping 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.802 ms
--- Ping statistics for 192.168.1.2 ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.802/1.802/1.802/0.000 ms
<RTA>*Oct 17 08:28:50:880 2013 RTA IPFW/7/IPFW_PACKET:
Sending, interface = GigabitEthernet0/0, version = 4, headlen = 20, tos = 0,
pktlen = 84, pktid = 79, offset = 0, ttl = 255, protocol = 1,
checksum = 14342, s = 192.168.1.1, d = 192.168.1.2
prompt: Sending the packet from local at GigabitEthernet0/0.
*Oct 17 08:28:50:882 2013 RTA IPFW/7/IPFW_PACKET:
Receiving, interface = GigabitEthernet0/0, version = 4, headlen = 20, tos = 0,
pktlen = 84, pktid = 3446, offset = 0, ttl = 64, protocol = 1,
checksum = 59871, s = 192.168.1.2, d = 192.168.1.1
prompt: Receiving IP packet.
*Oct 17 08:28:50:882 2013 RTA IPFW/7/IPFW_PACKET:
Delivering, interface = GigabitEthernet0/0, version = 4, headlen = 20, tos = 0,
pktlen = 84, pktid = 3446, offset = 0, ttl = 64, protocol = 1,
checksum = 59871, s = 192.168.1.2, d = 192.168.1.1
prompt: IP packet is delivering up.
%Oct 17 08:28:50:886 2013 RTA PING/6/PING_STATISTICS: Ping statistics for 192.168.1.2: 1 packets transmitted, 1 packets received, 0.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 1.802/1.802/1.802/0.000 ms.

## Slide 32: 内容小结

## Slide 33
谢谢大家