## Slide 1
路由与交换技术
第 5 讲

## Slide 2: 内容回顾
以太网技术
以太网交换机工作原理
交换机的基本配置

## Slide 3: 虚拟局域网VLAN配置

## Slide 4
以太网交换机有什么缺点？
所有接口在同一个广播域，容易引起广播风暴，降低局域网的性能。
为了解决交换机在进行局域网互联时无法限制广播的问题，可以把一个物理局域网划分成多个虚拟局域网。
VLAN

## Slide 5
VLAN技术简介
VLAN类型
VLAN技术原理
VLAN的基本配置
目录

## Slide 6: 广播风暴
二层交换机
设备发出的广播帧在广播域中传播，占用网络带宽，降低设备性能。
二层交换机
PCA
PCB
PCC
PCD
广播帧
二层交换机

## Slide 7: 用路由器来隔离广播
二层交换机
路由器能够隔离广播，减小广播域范围。
路由器
PCA
PCB
PCC
PCD
广播帧
二层交换机

## Slide 8: 用VLAN隔离广播
VLAN1
二层交换机
PCA
PCB
PCC
PCD
广播帧
VLAN2
二层交换机使用VLAN隔离广播，减小广播域范围。

## Slide 9: VLAN的优点
有效控制广播域范围
增强局域网的安全性
灵活构建虚拟工作组
PCA
PCB
PCC
PCD
工作组1
工作组2

## Slide 10
VLAN技术简介
VLAN类型
VLAN技术原理
VLAN的基本配置
目录

## Slide 11: 基于端口的VLAN
E1/0/1
E1/0/2
E1/0/3
E1/0/4
PCA
PCB
PCC
PCD
VLAN Table | 
VLAN ID | Port
10 | E1/0/1
10 | E1/0/2
20 | E1/0/3
20 | E1/0/4
VLAN 10
VLAN 20

## Slide 12: 基于协议的VLAN
E1/0/1
E1/0/2
E1/0/3
E1/0/4
PCA
PCB
PCC
PCD
VLAN Table | 
VLAN ID | Protocol
10 | IP
20 | IPX
VLAN 10
运行IP协议
VLAN 20
运行IPX协议
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 13: 基于子网的VLAN
E1/0/1
E1/0/2
E1/0/3
E1/0/4
10.0.0.1/24
VLAN Table | 
VLAN ID | IP子网
10 | 10.0.0.0/24
20 | 20.0.0.0/24
VLAN 10
VLAN 20
10.0.0.2/24
20.0.0.1/24
20.0.0.2/24
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 14
VLAN技术简介
VLAN类型
VLAN技术原理
VLAN的基本配置
目录

## Slide 15: VLAN标签
VLAN 10
VLAN 20
PCA
PCB
PCC
PCD
带有VLAN10标签的以太网帧
带有VLAN20标签的以太网帧
交换机用VLAN标签来区分不同VLAN的以太网帧
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 16: 802.1Q帧格式
DA
SA
Type
Data
CRC
标准以太网帧
DA
SA
Type
Data
CRC
tag
TPID
Priority
CFI
VLAN ID
TCI
带有IEEE802.1Q标记的以太网帧
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 17: 单交换机VLAN标签操作
PCA
PCB
PCC
PCD
不带VLAN标签的
以太网帧
在进入交换机端口时，附加缺省VLAN标签
出交换机端口时，去掉VLAN标签
Tag=20
Tag=10
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 18: Access链路类型端口
PCA
PCB
PCC
PCD
Access端口
只允许缺省VLAN通过，仅接收和发送一个VLAN的数据帧
一般用于连接用户设备
Tag=20
Tag=10
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 19: 跨交换机VLAN标签操作
PCA
PCB
PCC
PCD
不带VLAN标签的
以太网帧
带有VLAN标签的以太网帧在交换机间传递
Tag=20
Tag=10
E1/0/1
E1/0/2
E1/0/1
E1/0/2
E1/0/24
E1/0/24
SWA
SWB
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 20: Trunk链路类型端口
PCA
PCB
PCC
PCD
Trunk端口
PVID:20
允许多个VLAN通过，可以接收和发送多个VLAN的数据帧
缺省VLAN的以太网帧不带标签
一般用于交换机之间连接
Trunk端口
PVID:20
Access端口
PVID:20
Access端口
PVID:10
Access端口
PVID:10
Access端口
PVID:20
Tag=10
E1/0/1
E1/0/2
E1/0/1
E1/0/2
E1/0/24
E1/0/24
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 21: Hybrid链路类型端口
允许多个VLAN通过，可以接收和发送多个VLAN的数据帧
Hybrid端口和Trunk端口的不同之处在于：
  Hybrid端口允许多个VLAN的以太网帧不带标签
  Trunk端口只允许缺省VLAN的以太网帧不带标签
PCA
PCB
PCC
Tag=20
Hybrid端口
PVID:30
Untag:10,20,30
Tag=10
Hybrid端口
PVID:10
Untag:10,30
Hybrid端口
PVID:20
Untag:20,30
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 22
VLAN技术简介
VLAN类型
VLAN技术原理
VLAN的基本配置
目录

## Slide 23: VLAN基本配置
创建VLAN并进入VLAN视图
将指定端口加入到当前VLAN中
[Switch] vlan vlan-id
[Switch-vlan10] port interface-list

## Slide 24: 配置Trunk端口
配置端口的链路类型为Trunk类型
允许指定的VLAN通过当前Trunk端口
设置Trunk端口的缺省VLAN
[Switch-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[Switch-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
[Switch-Ethernet1/0/1] port trunk pvid vlan vlan-id

## Slide 25: 配置Hybrid端口
配置端口的链路类型为Hybrid类型
允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口
设置Hybrid端口的缺省VLAN
[Switch-Ethernet1/0/1] port link-type hybrid
[Switch-Ethernet1/0/1] port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }
[Switch-Ethernet1/0/1] port hybrid pvid vlan vlan-id

## Slide 26: VLAN配置示例
PCA
PCB
PCC
PCD
E1/0/2
E1/0/1
E1/0/2
E1/0/1
E1/0/24
E1/0/24
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]port Ethernet1/0/1
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]port Ethernet1/0/2
[SWA]interface Ethernet1/0/24
[SWA-Ethernet1/0/24]port link-type trunk
[SWA-Ethernet1/0/24]port trunk permit vlan 10 20
SWA
SWB
[SWB]vlan 10
[SWB-vlan10]port Ethernet1/0/1
[SWB]vlan 20
[SWB-vlan20]port Ethernet1/0/2
[SWB]interface Ethernet1/0/24
[SWB-Ethernet1/0/24]port link-type trunk
[SWB-Ethernet1/0/24]port trunk permit vlan 10 20
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 27: VLAN显示及维护
<Switch>display vlan
VLAN function is enabled.
Total 3 VLAN exist(s).
Now, the following VLAN exist(s):
1(default), 2, 10
<Switch> display vlan 2
VLAN ID: 2
VLAN Type: static
Route interface: not configured
Description: VLAN 0002
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
Ethernet1/0/1 Ethernet1/0/3 Ethernet1/0/4
<Switch> display interface ethernet 1/0/1
......
PVID: 2
Mdi type: auto
Port link-type: access
Tagged VLAN ID : none
Untagged VLAN ID : 2
Port priority: 0
......
VLAN中哪些端口打标签
VLAN中哪些端口不打标签
当前交换机存在的VLAN
当前端口的缺省VLAN
当前端口链路类型为access
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 28
VLAN的作用是限制局域网中广播传送的范围；
通过对以太网帧进行打标签操作，交换机区分不同VLAN的数据帧；
交换机的端口链路类型分为Access、Trunk和Hybrid。
课堂小结

## Slide 29
1、VLAN技术的优点是（ ）。
A.增强通讯的安全性 B.增强网络的健壮性
C.建立虚拟工作组 D.限制广播域范围
2、VLAN编号最大是（ ）。
3、Acess端口在收到以太网帧后.需要进行( )操作；把以太网帧从端口转发出时，需要进行()操作。
A.添加VLAN标签:添加VLAN标签 B.添加VLAN标签:剥离VLAN标签
C.剥离VLAN标签;剥离VLAN标签 D.剥离VLAN标签;添加VLAN标签
4、两个交换机之间互连，交换机上的PC属于相同的VLAN,如果要想使PC间能够相互通讯，则通常情况下，需要设置交换机连接到PC的端口是( )，设置交换机之间 相连的端口是()。
Access 端口; Access端口 B. Access 端口; Trunk端口
C. Trunk 端口; Trunk端口 D. Trunk 端口; Access 端口
5、默认情况下，交换机上所有端口属于VLAN( )。

## Slide 30
谢谢大家