## Slide 1
路由与交换技术
第 6 讲

## Slide 2: 内容回顾
VLAN技术简介
VLAN类型
VLAN技术原理
VLAN的基本配置

## Slide 3: 局域网高级配置

## Slide 4
生成树协议STP
交换机链路聚合
局域网高级配置

## Slide 5
生成树背景
STP
RSTP
MSTP
生成树协议的配置
1、生成树协议

## Slide 6: 路径回环的影响
物理段 A
物理段 B
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
PCA
PCB
SWA
SWB
SWC
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 7: STP的作用
通过阻断冗余链路来消除桥接网络中可能存在的路径回环
当前路径发生故障时，激活冗余备份链路，恢复网络连通性
ROOT
物理段 A
物理段 C
物理段 E
物理段 B
物理段 D
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 8: 生成树协议
SWA
SWB
SWC
STP（Spanning Tree Protocol，生成树协议）是用于在局域网中消除数据链路层物理环路的协议。
通过在桥之间交换BPDU（Bridge Protocol Data Unit，桥协议数据单元），来保证设备完成生成树的计算过程 。
BPDU
BPDU
BPDU
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 9: 配置BPDU的生成和传递
配置BPDU包含以下重要信息，完成生成树计算
  根桥ID（RootID）
  根路径开销（RootPathCost）
  指定桥ID（DesignatedBridgeID）
  指定端口ID（ DesignatedPortID ）
各台设备的各个端口在初始时生成以自己为根桥（Root Bridge）的配置消息，向外发送自己的配置消息
网络收敛后，根桥向外发送配置BPDU，其他的设备对该配置BPDU进行转发
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 10: 根桥的选举
SWA
SWB
SWC
桥ID由桥优先级（BridgePriority）和桥MAC地址（BridgeMacAddress）组成
桥ID小的桥被选举为根桥
BridgeID: 0.0000-0000-0000
BridgeID: 16.0000-0000-0001
BridgeID: 0.0000-0000-0002
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 11: 端口角色的确定
SWA
SWB
SWC
根桥上的所有端口为指定端口（ Designated Port ）
在非根桥上选举根路径开销（ RootPathCost）最小的端口为根端口（Root Port）
每个物理段选出根路径开销最小的桥作为指定桥（ Designated Bridge），连接指定桥的端口为指定端口
不是根端口和指定端口的其余端口被STP置为阻塞状态
Root
DP
DP
RP
DP
RP
AP
Cost=10
Cost=20
Cost=30
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 12: 根路径开销
SWA
SWB
SWC
根路径开销（ RootPathCost）是到达根的路径上所有链路开销（Cost）的代数和
非根桥进行根端口选举时，根路径开销最小的端口为根端口
物理段进行指定桥选举时，路径开销最小的桥为指定桥
Root
1000M
100M
1000M
10M
100M
10M
Cost=10
Cost=20
Cost=30
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 13: 通过桥ID决定端口角色
SWA
SWB
SWC
在根路径开销相同时，所连网段指定桥ID最小的端口为根端口
在根路径开销相同时，桥ID最小的桥被选举为物理段上的指定桥，连接指定桥的端口为指定端口
Root
DP
DP
RP
DP
RP
AP
Cost=10
Cost=10
RP
Cost=10
SWD
DP
Cost=10
BridgeID: 0.0000-0000-0002
BridgeID: 0.0000-0000-0001
DP
AP
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 14: 通过端口ID决定端口角色
SWA
SWB
在根路径开销、指定桥ID都相同的情况下，所连指定端口ID小的端口为根端口
Root
G0/1
G0/2
AP
Cost=10
Cost=10
RP
BridgeID: 0.0000-0000-0001
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 15: 端口状态
端口角色 | 端口状态 | 端口行为
未启用STP功能的端口 | Disabled | 不收发BPDU报文，接收或转发数据
非指定端口或根端口 | Blocking | 接收但不发送BPDU，不接收或转发数据
-- | Listening | 接收并发送BPDU，不接收或转发数据
-- | Learning | 接收并发送BPDU，不接收或转发数据
指定端口或根端口 | Forwarding | 接收并发送BPDU，接收并转发数据
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 16: 端口状态迁移
Forwarding
Learning
Listening
Blocking
Forwarding Delay时间
Forwarding Delay时间
端口被选为指定端口或根端口后，需要从Blocking状态经Listening和Learning才能到Forwarding状态
默认的Forwarding Delay时间是15秒
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 17: 生成树的不足
端口从阻塞状态进入转发状态必须经历两倍的Forwarding Delay时间
如果网络中的拓扑结构变化频繁，网络会频繁地失去连通性
SWA
SWB
SWC
DP
DP
RP
DP
RP
Server
每次拓扑变化，我都至少有30秒的时间无法访问服务器！
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 18: RSTP
RSTP（Rapid Spanning Tree Protocol，快速生成树协议）是STP协议的优化版
RSTP具备STP的所有功能
RSTP可以实现快速收敛
  在某些情况下，端口进入转发状态的延时大大缩短，从而缩短了网络最终达到拓扑稳定所需要的时间。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 19: RSTP的改进
 | STP行为 | RSTP行为
端口被选为根端口 | 默认情况下，2倍的Forwarding Delay的时间延迟。 | 存在阻塞的备份根端口情况下，仅有数毫秒延迟。
端口被选为指定端口 | 默认情况下，2倍的Forwarding Delay的时间延迟。 | 在指定端口是非边缘端口的情况下，延迟取决因素较多。
 |  | 在指定端口是边缘端口的情况下，指定端口可以直接进入转发状态，没有延迟。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 20: STP、RSTP的问题
PCB
PCA
Trunk链路上实际上运行着多个VLAN
所有VLAN共用一棵生成树
无法实现不同VLAN在多条Trunk链路上的负载分担
所有VLAN均在此阻塞
SWA
SWB
SWC
Server
VLAN 10
VLAN 20

## Slide 21: PVST
PVST（Per VLAN Spanning Tree ）
每个VLAN上运行一个STP或RSTP协议，不同VLAN之间的生成树完全独立。
在多条Trunk链路上实现单VLAN级负载分担
SWA
SWB
SWC
Server
VLANA: VLAN10
VLANB: VLAN20
PCB
PCA
VLAN 10
VLAN 20

## Slide 22: MSTP
MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol，多生成树协议）
将多个VLAN捆绑到一个实例，每个实例生成独立的生成树
在多条Trunk链路上实现VLAN级负载分担
SWA
SWB
SWC
Server
实例A: VLAN1~10
实例B: VLAN11~20
PCB
PCA
VLAN 10
VLAN 20

## Slide 23: 四种生成树协议特性的比较
特性列表 | STP | RSTP | PVST | MSTP
解决环路故障并实现冗余备份 | Y | Y | Y | Y
快速收敛 | N | Y | Y | Y
形成多棵生成树实现负载分担 | N | N | Y | Y
MSTP、PVST具有RSTP的快速收敛，同时又具有负载分担机制
MSTP兼容STP和RSTP
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 24: 四种生成树协议的端口状态对比
Forwarding
Learning
Listening
Blocking
Forwarding Delay时间
Forwarding Delay时间
Forwarding
Learning
Discarding
Forwarding Delay时间
Forwarding Delay时间
STP
RSTP/PVST/MSTP
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 25: STP基本配置
开启设备STP特性
关闭端口的STP特性
配置STP的工作模式
[Switch] stp global enable
[Switch-Ethernet1/0/1] undo stp enable
[Switch] stp mode { stp | rstp | pvst | mstp }
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 26: STP可选配置
配置当前设备的优先级
配置端口为边缘端口
[Switch] stp [ instance instance-id ] priority priority
[Switch-Ethernet1/0/1] stp edged-port
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 27: STP配置示例
核心
接入用户
SWA
SWB
SWC
E1/0/1
[SWA] stp global enable
[SWA]stp priority 0
[SWB]stp global enable
[SWB]stp priority 4096
[SWC]stp global enable
[SWC]interface Ethernet 1/0/1
[SWC-Ethernet1/0/1] stp edged-port
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 28: STP监控与维护
当前工作模式
[SWA]display stp
-------[CIST Global Info][Mode MSTP]-------
CIST Bridge :32768.000f-e23e-f9b0
Bridge Times :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC :32768.000f-e23e-f9b0 / 0
CIST RegRoot/IRPC :32768.000f-e23e-f9b0 / 0
CIST RootPortId :0.0
BPDU-Protection :disabled
Bridge Config-
Digest-Snooping :disabled
TC or TCN received :0
......
当前桥ID
端口角色
[SWA]display stp brief
MSTID Port Role STP State Protection
0 Ethernet1/0/1 DESI FORWARDING NONE
0 Ethernet1/0/2 DESI FORWARDING NONE
......
端口状态
实例ID

## Slide 29
链路聚合简介
链路聚合的分类
链路聚合的基本配置
2、链路聚合

## Slide 30: 链路聚合的作用
增加链路带宽
提供链路可靠性
Link Aggregation
Server
PC
SWA
SWB

## Slide 31: 聚合链路负载分担原理
PCA
PCB
SWA
SWB
聚合后链路基于流进行负载分担

## Slide 32: 链路聚合分类
静态聚合
  双方系统间不使用聚合协议来协商链路信息
动态聚合
  双方系统间使用聚合协议来协商链路信息
  LACP（Link Aggregation Control Protocol，链路聚合控制协议）是一种基于IEEE802.3ad标准的、能够实现链路动态聚合的协议

## Slide 33: 静态聚合配置
创建聚合端口
将以太网端口加入聚合组
[Switch] interface bridge-aggregation interface-number
[Switch-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group number

## Slide 34: 链路聚合配置举例
E1/0/1
E1/0/3
E1/0/3
E1/0/1
E1/0/2
E1/0/2
[SWA] interface bridge-aggregation 1
[SWA-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[SWA-Ethernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[SWA-Ethernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[SWB] interface bridge-aggregation 1
[SWB-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[SWB-Ethernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[SWB-Ethernet1/0/3] port link-aggregation group 1
SWA
SWB

## Slide 35: 链路聚合显示及维护
<Switch>display link-aggregation summary
Aggregation Interface Type:
BAGG -- Bridge-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation
Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Actor System ID: 0x8000, 000f-e267-6c6a
AGG AGG Partner ID Select Unselect Share
Interface Mode Ports Ports Type
----------------------------------------------------------------------
BAGG1 S none 3 0 Shar
聚合端口ID为1
聚合组中包含有3个端口
聚合方式为静态聚合
组中端口是负载分担类型
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 36
STP产生的原因是为了消除路径回环的影响；STP通过选举根桥和阻塞冗余端口来消除环路；RSTP、PVST和MSTP工作原理；生成树协议配置。
802.1X是基于端口的网络接入控制协议，对接入用户进行验证；交换机端口隔离技术能够在VLAN内隔离端口。
链路聚合可以实现链路备份、增加链路带宽及其数据的负载；链路聚合按照聚合方式不同分为静态聚合和动态聚合。
本章总结

## Slide 37
谢谢大家