## Slide 1
路由与交换技术
第 7 讲

## Slide 2: 内容回顾
生成树协议STP
  生成树的计算过程
交换机链路聚合

## Slide 3: 网络通信基础：IP协议

## Slide 4
IP是网络层协议，也是当今应用最广泛的网络协议之一
IP协议规定了数据的封装方式，网络节点的标识方法，用于网络上数据的端到端的传递
7.1 IP协议

## Slide 5: IP及其相关协议
UDP
TCP
IP
以太网、令牌环、FDDI、HDLC、PPP、
X.25、帧中继、PSTN、ISDN等
协议号6
协议号17
ICMP
IGMP
ARP
RARP
传输层
网络层
网络接口层

## Slide 6: IP的主要作用
标识节点和链路
  用唯一的IP地址标识每一个节点
  用唯一的IP网络号标识每一个链路
寻址和转发
  确定节点所在网络的位置，进而确定节点所在的位置
  IP路由器选择适当的路径将IP包转发到目的节点
适应各种数据链路
  根据链路的MTU对IP包进行分片和重组
  为了通过实际的数据链路传递信息，须建立IP地址到数据链路层地址的映射
Notes: 地址分N.H
Router，逐跳、
ARP和map

## Slide 7: IP头格式
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
Version
IHL
Type of Service
Total Length
Identification
Flags
Fragment Offset
Protocol
Header Checksum
Time to Live
Source Address
Destination Address
Options
Padding
20字节

## Slide 8: IP网络的结构
IP网络由多个网段构成，每个网段对应一个链路
路由器负责将网段连接起来，适配链路层协议，在网络之间转发数据包
NetworkA
NetworkB
NetworkD
NetworkC

## Slide 9: IP 地址格式和表示方法
例如
网络号
主机号
192
.
168
.
5
.
123
11000000
.
10101000
.
00000101
.
01111011
8位
8位
8位
8位
二进制32位
Notes: IP地址唯一地标识一台网络设备
32位的二进制IP地址常以点分十进制的方式表示
IP地址通常分为网络号和主机号两部分

## Slide 10: 网络号和主机号
网络号用于区分不同的IP网络
主机号用于标识该网络内的一个IP节点
192.168.2.1
192.168.2.10
192.168. 2.12
10.1.1.1
10.250.8.11
10.180.30.118
E0/1
192.168.2.2
10.6.24.2
E0/0
网络
接口
192.168.2.0
10.0.0.0
E0/0
E0/1

## Slide 11: IP地址分类
(组播)
(保留)
Notes: 私有地址

## Slide 12: 特殊的IP地址
网络号 | 主机号 | 地址类型和用途
Any | 全0 | 网络地址，代表特定网段
Any | 全1 | 网段广播地址，代表特定网段的所有节点
127 | Any | 环回地址，常用于环回测试
全0 |  | 代表所有网络，常用于指定默认路由
全1 |  | 全网广播地址，代表所有节点
Notes: 广播地址、组播地址和环回地址

## Slide 13
根据IP地址的类别（Class）进行IP地址分配的方法表现出越来越多的弊端
为了解决分类IP地址划分带来的地址浪费，就需要使用子网划分（Subnetting）的方法
VLSM和CIDR可以进一步提高地址利用效率，缓解地址数量不足的问题
7.2 IP子网划分

## Slide 14: 早期的二级网络结构
网络A
网络B
机构A
机构B
Internet
子网划分的需求

## Slide 15: 大型机构的接入需求
网络A
网络B
网络C
机构A
机构B
Internet

## Slide 16: 分类IP地址的低效性
IP地址资源浪费严重
IP网络数量不敷使用
业务扩展缺乏灵活性
无法应对Internet的爆炸式增长

## Slide 17: 子网划分方法
子网划分前的两级IP地址
网络号
主机号
子网划分后的三级IP地址
网络号
主机号
子网号

## Slide 18: IP地址与子网掩码
网络号
主机号
子网号
11111111111111111
00000000
11111111
网络号
子网号
主机号
IP地址
子网掩码

## Slide 19: 默认掩码
A类地址默认掩码为255.0.0.0
B类地址默认掩码为255.255.0.0
C类地址默认掩码为255.255.255.0

## Slide 20: 示例：计算子网地址
10000110 | 10010000 | 00000001 | 00000001
11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000
134.144.1.1
AND
255.255.255.0
10000110 | 10010000 | 00000001 | 00000000
134.144.1.0
子网掩码与IP地址进行逐位逻辑与运算获得网络地址
10000110 | 10010000 | 00000001 | 11111111
134.144.1.255
IP地址
子网掩码
子网地址
广播地址

## Slide 21: 计算子网内可用主机地址数
假设子网的主机号位数为N，则可用地址数为2N-2个
主机号全1为广播地址，主机号全0为网络地址
1......1
1......1
1...1
网络号
主机号
子网号
N位
0......1
0....10
1.....10
…
IP子网划分相关计算

## Slide 22: 示例：计算子网内可用地址数
11000000 | 10101000 | 00000011 | 110 00001
192. | 168. | 3. | 192
00010
00011
11101
11110
●
●
●
子网地址为192.168.3.192，子网掩码为255.255.255.224，计算该子网内的可用主机地址数量
掩码位数等于27
N＝32－27＝5
可用的主机地址数等于25-2=30

## Slide 23: 根据主机地址数划分子网
假设每个子网需要划分Y个IP地址，并且满足2N≥ Y+2 ≥ 2N-1，则主机号位数为N，子网掩码位数为32-N
1......1
1......1
1......1
网络号
主机号
子网号
N位

## Slide 24: 示例：根据主机地址数划分子网
10101000 | 11000011 | 000000 00 | 00000000
11111111 | 11111111 | 111111 00 | 00000000
000001
000010
111111
●
●
●
子网掩码
由2N≥700+2≥2N-1得出主机号位数N=10
子网掩码位数为32-10=22，子网掩码为255.255.252.0
划分出子网：168.195.0.0、168.195.4.0、168.195.8.0、168.195.12.0……168.195.252.0
将B类网络168.195.0.0划分成若干子网，要求每个子网内可配备主机700台

## Slide 25: 根据子网掩码计算子网数
1......1
0......0
1...1
默认子网掩码
主机号
子网号
M位
假设子网号位数为M，则子网数为2M个

## Slide 26: 根据子网数划分子网
假设需要划分X个子网，每个子网包括尽可能多的主机，并且满足2M≥X≥2M-1 ，则子网号位数为M
1......1
1......1
1......1
网络号
主机号
子网号
M位
0......0
0......1
1.....11
…
0.....10

## Slide 27: 示例：根据子网数划分子网
10101000 | 11000011 | 00000 000 | 00000000
11111111 | 11111111 | 11111 000 | 00000000
●
●
●
00001
00010
11111
子网掩码
由2M≥27≥ 2M-1计算出子网号位数M=5
该子网掩码位数为16+5=21，子网掩码为255.255.248.0
根据子网掩码划分出子网
将B类网络168.195.0.0划分为27个子网，每个子网包括尽可能多的主机

## Slide 28: VLSM
子网划分的局限性
  无法实现把网络划分为不同大小的子网
  常常会浪费许多主机地址
VLSM（Variable Length Subnet Mask, 可变长子网掩码）
  允许使用多个子网掩码划分子网
  使组织的IP地址空间得到更有效的利用

## Slide 29: CIDR
Internet面临的问题
  随着Internet的成长，路由表迅速扩大
  IPv4地址将很快耗尽
CIDR（Classless Inter-Domain Routing，无类域间路由)
  消除了自然分类地址和子网划分的界限
  将网络前缀相同的连续IP地址组成CIDR地址块
  支持强化地址汇聚

## Slide 30: 无类域间路由斜线表示法
CIDR使用斜线表示法表示一个网络
  斜线表示法采用IP地址后跟一个斜线“/”，斜线后是一个表示网络前缀长度的数值
11000000 | 10101000 | 00000001 | 00000000
11111111 | 11111111 | 11111111 | 11100000
27位网络前缀
网络地址
网络掩码
192.168.1.1 / 27

## Slide 31
IP地址是一个逻辑地址，不能被物理网络所识别
ARP给出了将主机的网络地址动态映射为MAC地址的方法
RARP给出了一种允许工作站动态获得其协议地址的方法
7.3 ARP和RARP

## Slide 32: ARP介绍
RFC 826
动态地将IP地址解析为MAC地址

## Slide 33: ARP
广播ARP请求
IP=1.1.1.3, MAC=?
IP=1.1.1.1
MAC=00E0.FC01.1111
HostA
HostB
HostC
IP=1.1.1.2
MAC=00E0.FC02.2222
IP=1.1.1.3
MAC=00E0.FC03.3333
单播ARP响应
IP=1.1.1.3, MAC=00E0.FC03.3333
IP=1.1.1.1
MAC=00E0.FC01.1111
HostA
HostB
IP=1.1.1.2
MAC=00E0.FC02.2222
HostC
IP=1.1.1.3
MAC=00E0.FC03.3333
Notes: 要实现映射。在以太网上用ARP
缓存，生存时间

## Slide 34: 代理ARP
广播ARP请求
IP=2.2.2.3, MAC=?
IP=1.1.1.1
MAC=00E0.FC01.1111
HostA
ARP代理
单播ARP响应
IP=2.2.2.3, MAC=00E0.FC03.3333
HostC
IP=2.2.2.3
MAC=00E0.FC03.3333
广播ARP请求
IP=2.2.2.3, MAC=?
IP=1.1.1.1
MAC=00E0.FC01.1111
HostA
ARP代理
HostC
IP=2.2.2.3
MAC=00E0.FC03.3333
IP=2.2.2.3, MAC=00E0.FC02.2222
IP=1.1.1.2
MAC=00E0.FC02.2222
IP=2.2.2.2
MAC=00E0.FC04.4444
E0/0
E0/1
E0/0
E0/1
单播ARP响应
Notes: 无网关，目的非本网段怎么办->广播解析目的MAC->路由器代理并响应。

## Slide 35: RARP
RFC 903
允许无盘工作站动态获得其协议地址

## Slide 36: RARP
广播RARP请求
MAC=00E0.FC01.1111
无IP地址
无盘工作站
HostB
RARP Server
单播RARP响应
MAC=00E0.FC01.1111, IP=1.1.1.1
MAC=00E0.FC01.1111
IP=1.1.1.1
HostB
MAC=00E0.FC01.1111, IP=?
RARP Server
无盘工作站

## Slide 37: 主机单播IP包发送
上层协议要求
发送数据包
目的是否直连
解析网关
硬件地址
解析目的主机
硬件地址
封装成帧并由
相应接口发出
Y
N
若目的地址所处网络号与本机所处网络号相同，则目的处于直连网段
Notes: 判断是否一个网段
  地址、网关（假设此时仍未涉及掩码）
解析网关地址
封装并交给网关

## Slide 38: 路由器单播IP包转发
目的是否本机
数据包入站
目的是否直连
解析下一跳
路由器硬件地址
解析目的主机
硬件地址
封装成帧并由
相应出接口发出
提交本机
上层协议处理
Y
N
Y
N
若目的地址所处网络号与本机任一接口的网络号相同，则目的处于相应接口直连网段
路由器通过查找路由信息判断下一跳路由器地址
Notes: 判断，查路由表，给目的或下一跳

## Slide 39: 主机接收IP包
如果IP包的目的地址符合下列情况之一，则主机接收此包
  目的IP地址等于自己的IP地址
  目的IP地址是一个广播地址
  目的IP地址是一个组播地址，而本机的某个服务属于此组播组
否则主机的网络层丢弃此IP包
网络接口层提交
接收的数据包
目的是否本机
丢弃
解封装并提交给
相应的协议处理
Y
N

## Slide 40: 广播风暴
路由器转发广播将导致全网充斥广播，可能引发广播风暴
路由器默认不转发广播
广播包
DIP=255.255.255.255
Notes: ——主机发送、路由器不转发
广播地址
因为广播影响网络性能，路由器通常不转发广播

## Slide 41: ARP基本配置和显示命令
手工添加静态ARP表项
删除静态ARP表项
显示ARP的运行信息
[Router] arp static ip-address mac-address
[Router] undo arp ip-address
<Router> display arp

## Slide 42: 代理ARP基本配置和显示命令
开启代理ARP功能
显示代理ARP信息
[Router] proxy-arp enable
[Router] display proxy-arp [ interface interface-type interface-number ]

## Slide 43
IP协议
子网划分
ARP协议
课堂小结

## Slide 44
谢谢大家