## Slide 1
路由与交换技术
第 8 讲

## Slide 2: 内容回顾
IP协议
子网划分
ARP协议

## Slide 3: 网络基本配置

## Slide 4
1、DHCP
手动为局域网中大量主机配置IP地址、掩码、网关等参数的工作繁琐，容易出错
DHCP 可以自动为局域网中主机完成TCP/IP协议配置
DHCP自动配置避免了IP地址冲突的问题

## Slide 5: DHCP简介
DHCP 是 Dynamic Host Configuration Protocol （动态主机配置协议）的缩写
DHCP是从BOOTP（Bootstrap Protocol）协议发展而来，其作用向主机动态分配IP地址及其他相关信息
DHCP采用客户端/服务器模式，服务器负责集中管理，客户端向服务器提出配置申请，服务器根据策略返回相应配置信息
DHCP报文采用UDP封装。服务器所侦听的端口号是67，客户端的端口号是68

## Slide 6: DHCP特点
即插即用性
  客户端无须配置即能获得IP地址及相关参数。简化客户端网络配置，降低维护成本
统一管理
  所有IP地址及相关参数信息由DHCP服务器统一管理，统一分配
使用效率高
  通过IP地址租期管理，提高IP地址的使用效率
可跨网段实现
  通过使用DHCP中继，可使处于不同子网中的客户端和DHCP服务器之间实现协议报文交互

## Slide 7: DHCP系统组成
DHCP Server
网络1
DHCP Relay
网络2
DHCP Client
DHCP服务器
  能提供DHCP功能的服务器或具有DHCP功能的网络设备
DHCP中继
  一般为路由器或三层交换机等网络设备
DHCP客户端
  需要动态获得IP地址的主机

## Slide 8: DHCP地址分配方式
手工分配
  根据需求，网络管理员为某些少数特定的主机（如DNS服务器、打印机）绑定固定的IP地址，其地址不会过期
自动分配
  为连接到网络的某些主机分配IP地址，该地址将长期由该主机使用
动态分配
  主机申请IP地址最常用的方法。DHCP服务器为客户端指定一个IP地址，同时为此地址规定了一个租用期限，如果租用时间到期，客户端必须重新申请IP地址

## Slide 9: IP地址动态获取过程
谁能给我分配IP地址？
我能给你分配IP地址10.0.0.2/24
好，我就用你分配的10.0.0.2/24
好，我确认！
DHCP Client
DHCP Server
TCP/IP

## Slide 10: IP地址拒绝及释放
你提供的10.0.0.2/24已经有人使用了，我拒绝使用！
DHCP Client
DHCP Server
TCP/IP
我不想使用你分配的地址，请给其他人使用吧

## Slide 11: DHCP租约更新
我想继续使用你分配的IP地址，可以吗？
DHCP Client
DHCP Server
OK，你可以继续使用
使用时间达到租期的50%
我想继续使用你分配的IP地址，可以吗？
OK，你可以继续使用
使用时间达到租期的87.5%
TCP/IP

## Slide 12: DHCP中继工作原理
DHCP Client
DHCP Server
网络1
网络2
DHCP广播报文
DHCP Relay
DHCP单播报文
DHCP广播报文
DHCP单播报文

## Slide 13: DHCP服务器基本配置
启用DHCP服务
创建DHCP地址池
配置动态分配的IP地址范围
配置为DHCP客户端分配的网关地址
[Router] dhcp enable
[Router] dhcp server ip-pool pool-name
[Router-dhcp-pool-0] network network-address [ mask-length | mask mask ]
[Router-dhcp-pool-0] gateway-list ip-address &<1-8>

## Slide 14: DHCP服务器可选配置
配置为DHCP客户端分配的DNS服务器地址
配置DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址
配置动态分配的IP地址的租用有效期限
[Router-dhcp-pool-0] dns-list ip-address&<1-8>
[Router] dhcp server forbidden-ip start-ip-address [ end-ip-address ]
[Router-dhcp-pool-0] expired { day day [ hour hour [ minute minute [ second second ] ] ] | unlimited }

## Slide 15: DHCP服务器基本配置示例
[Router] dhcp enable
[Router] dhcp server forbidden-ip 192.168.1.10
[Router] dhcp server forbidden-ip 192.168.1.254
[Router] dhcp server ip-pool 0
[Router-dhcp-pool-0] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[Router-dhcp-pool-0] gateway-list 192.168.1.254
[Router-dhcp-pool-0] dns-list 192.168.1.10
[Router-dhcp-pool-0] expired day 5
DHCP Client
DHCP Server
Internet
DNS Server
192.168.1.10
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 16: DHCP服务器显示及维护
显示DHCP地址池信息
显示DHCP地址池的空闲地址信息
显示DHCP服务器的统计信息
[Router] display dhcp server free-ip [ pool pool-name ]
[Router] display dhcp server statistics [ pool pool-name ]
[Router] display dhcp server pool [ pool-name ]

## Slide 17: DHCP中继基本配置
启用DHCP服务
指定DHCP服务器的地址
配置接口工作在DHCP中继模式
[Router] dhcp enable
[Router-Ethernet1/1] dhcp select relay
[Router-Ethernet1/1] dhcp relay server-address ip-address

## Slide 18: DHCP中继配置示例
[Router] dhcp enable
[Router] interface ethernet 1/1
[Router-Ethernet1/1] dhcp select relay
[Router-Ethernet1/1] dhcp relay server-address 192.168.1.10
DHCP Client
DHCP Server
DHCP Relay
192.168.1.10
E1/1
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 19: DHCP中继显示及维护
显示DHCP服务器地址信息
显示DHCP中继的用户地址表项信息
显示DHCP中继的相关报文统计信息
[Router] display dhcp relay server-address [ interface interface-type interface-number ]
[Router] display dhcp relay client-information [ interface interface-type interface-number | ip ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ]
[Router] display dhcp relay statistics [ interface interface-type interface-number ]

## Slide 20
路由器负责将数据报文在逻辑网段间进行转发
路由是指导路由器如何进行数据报文发送的路径信息
每台路由器都有路由表，路由存储在路由表中
路由环路是由错误的路由导致的，它会造成IP报文在网络中循环转发，浪费网络带宽
2、IP路由原理

## Slide 21: 什么是路由
路由是指导IP报文发送的路径信息
RTB
RTC
RTD
RTE
RTA
网络N
（N,RTB）
（N,RTC）
（N,RTD）
（N,RTE）
PC
Server
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 22
1.路由表中的要素包括( )。
目的地址/子网掩码
下一跳地址
出接口
度量值
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 23: 路由表的构成
路由表是路由器转发报文的判断依据。
E0/0
10.0.0.2/24
20.0.0.0/24
目的地址/掩码 | 下一跳地址 | 出接口 | 度量值
0.0.0.0/0 | 20.0.0.2 | E0/2 | 10
10.0.0.0/24 | 10.0.0.1 | E0/1 | 0
20.0.0.0/24 | 20.0.0.1 | E0/2 | 0
20.0.0.1/32 | 127.0.0.1 | InLoop0 | 0
40.0.0.0/24 | 20.0.0.2 | E0/2 | 1
40.0.0.0/8 | 30.0.0.2 | E0/3 | 3
50.0.0.0/24 | 40.0.0.2 | E0/2 | 0
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 24: 路由器单跳操作
查找路由表
IP报文入站
查看下一跳地址
送往接口
转发
丢弃
没有匹配路由
在直连链路上
以下一跳作
为目的地址
不在直连链路上
报文封装
有匹配路由

## Slide 25
路由器根据IP报文中的()进行路由表项查找，并选择其中()的路由项用于指导报文转发。
目的1P地址:掩码最短
源IP地址:掩码最长
源1P地址:掩码最短
目的IP地址:掩码最长
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 26: 路由表查找规则（1）
目的地址/掩码 | 下一跳地址 | 出接口 | 度量值
10.0.0.0/24 | 10.0.0.1 | E0/1 | 0
20.0.0.0/24 | 20.0.0.1 | E0/2 | 0
20.0.0.1/32 | 127.0.0.1 | InLoop0 | 0
40.0.0.0/24 | 20.0.0.2 | E0/2 | 1
40.0.0.0/8 | 30.0.0.2 | E0/3 | 3
50.0.0.0/24 | 40.0.0.2 | E0/2 | 0
E0/2
20.0.0.2/24
40.0.0.0/24
E0/1
E0/3
10.0.0.2/24
最长匹配然后转发
目的地址40.0.0.2的报文入站

## Slide 27: 路由表查找规则（2）
目的地址/掩码 | 下一跳地址 | 出接口 | 度量值
10.0.0.0/24 | 10.0.0.1 | E0/1 | 0
20.0.0.0/24 | 20.0.0.1 | E0/2 | 0
20.0.0.1/32 | 127.0.0.1 | InLoop0 | 0
40.0.0.0/24 | 20.0.0.2 | E0/2 | 1
40.0.0.0/8 | 30.0.0.2 | E0/3 | 3
50.0.0.0/24 | 40.0.0.2 | E0/2 | 0
E0/2
20.0.0.2/24
40.0.0.0/24
E0/1
E0/3
10.0.0.2/24
转发
目的地址50.0.0.2的报文入站

## Slide 28: 路由表查找规则（3）
目的地址/掩码 | 下一跳地址 | 出接口 | 度量值
0.0.0.0/0 | 20.0.0.2 | E0/2 | 10
10.0.0.0/24 | 10.0.0.1 | E0/1 | 0
20.0.0.0/24 | 20.0.0.1 | E0/2 | 0
20.0.0.1/32 | 127.0.0.1 | InLoop0 | 0
40.0.0.0/24 | 20.0.0.2 | E0/2 | 1
40.0.0.0/8 | 30.0.0.2 | E0/3 | 3
50.0.0.0/24 | 40.0.0.2 | E0/2 | 0
E0/2
20.0.0.2/24
40.0.0.0/24
E0/1
E0/3
10.0.0.2/24
转发
目的地址30.0.0.2的报文入站

## Slide 29: 路由的来源
直连路由
  开销小，配置简单，无需人工维护。只能发现本接口所属网段的路由。
手工配置的静态路由
  无开销，配置简单，需人工维护，适合简单拓扑结构的网络。
路由协议发现的路由
  开销大，配置复杂，无需人工维护，适合复杂拓扑结构的网络。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 30: 路由度量值（Metric）
路由度量值表示到达这条路由所指目的地址的代价。
通常影响路由度量值的因素：
  线路延迟、带宽、线路使用率、线路可信度、跳数、最大传输单元
不同路由协议参考的因素不同
路由类型 | 度量值参考因素
静态路由（Static） | 固定值，0
OSPF路由协议 | 带宽
RIP路由协议 | 跳数
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 31: 路由优先级
如果到相同目的地址有多个路由来源，则：
  以Preference（优先级）确定不同类型优先级
  Preference越小，优先级越高
  优先级最高的路由被添加进路由表
目的网段比较
生效路由
优先级比较
添加到路由表
不同
相同
优先级高

## Slide 32: 各类路由默认优先级
路由类型 | 默认优先级
直连路由（Direct） | 0
OSPF内部路由 | 10
静态路由（Static） | 60
RIP路由 | 100
OSPF外部路由 | 150
BGP路由 | 255

## Slide 33
静态路由的默认优先级是 [填空1]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
0分

## Slide 34: 路由环路
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 权值
11.4.0.0. | S0/0 | 4
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 权值
11.4.0.0 | S0/1 | 2
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 权值
11.4.0.0 | S1/0 | 3
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
11.1.0.0
11.4.0.0
RTA
RTB
RTC
S0/1
E1/0
S0/1
环路产生的原因：配置错误或协议缺陷
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 35: 查看设备路由表
[Router] display ip routing-table
查看IP路由表摘要信息
查看符合指定目的地址的路由信息
查看路由表的统计信息
[Router] display ip routing-table ip-address [ mask-length | mask ]
[Router] display ip routing-table statistics

## Slide 36: IP路由表摘要信息
[Router]display ip routing-table
Destinations : 9 Routes : 9
Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface
0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
2.2.2.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
224.0.0.0/4 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
224.0.0.0/24 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
路由度量值
路由优先级

## Slide 37
2. 路由的来源有( )。
根据IP报文计算出的路由
路由协议动态发现的路由
管理员手工配置的路由
数据链路层协议发现的路由
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 38
无需任何路由配置，路由器即可获得其直连网段的路由
理解直连路由和VLAN间路由是理解各种复杂网络路由的基础，也是构建小型网络的基础
静态路由是由管理员手工配置，适用于拓扑简单的网络
3、直连路由和静态路由

## Slide 39: 直连路由的建立
为路由器的接口
配置IP地址
该接口物理层
和链路层状态
均为up
该接口所属网段
的直连路由
进入路由表

## Slide 40
直连路由的优先级是 [填空1]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分

## Slide 41: 基本的局域网间路由
SWA
SWB
Hub
RTA
10.1.1.1/24
E0/0
E1/0
E0/1
10.1.3.1/24
10.1.2.1/24
IP=10.1.1.2/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.1.3/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.3.2/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.3.3/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.2.3/24
GW=10.1.2.1
IP=10.1.2.2/24
GW=10.1.2.1

## Slide 42: 不适当的VLAN间路由方式
路由器与每个VLAN建立一条物理连接，浪费大量的端口
交换机
VLAN1
VLAN2
VLAN3
10.1.1.1/24
E0/0
E1/0
E0/1
10.1.3.1/24
10.1.2.1/24
IP=10.1.1.2/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.3.2/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.2.2/24
GW=10.1.2.1

## Slide 43: 用802.1Q和子接口实现VLAN间路由
交换机
VLAN1
VLAN2
VLAN3
G0/0
10.1.1.1/24
G0/0
IP=10.1.1.2/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.3.2/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.2.2/24
GW=10.1.2.1
RTA
G0/0.2
10.1.2.1/24
G0/0.3
10.1.3.1/24
802.1Q Trunk链路
[RTA]interface GigabitEthernet0/0
[RTA-GigabitEthernet0/0]ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RTA-GigabitEthernet0/0]interface GigabitEthernet0/0.2
[RTA-GigabitEthernet0/0.2]vlan-type dot1q vid 2
[RTA-GigabitEthernet0/0.2]ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RTA-GigabitEthernet0/0.2]interface GigabitEthernet0/0.3
[RTA-GigabitEthernet0/0.3]vlan-type dot1q vid 3
[RTA-GigabitEthernet0/0.3]ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
HostA
HostB
HostC

## Slide 44: 用三层交换机实现VLAN间路由
三层
交换机
VLAN1
VLAN2
VLAN3
10.1.1.1/24
VLAN1
VLAN3
VLAN2
10.1.3.1/24
10.1.2.1/24
IP=10.1.1.2/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.3.2/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.2.2/24
GW=10.1.2.1
三层路由转发引擎
三层交换以内置的三层路由转发引擎执行VLAN间路由功能
Notes: 带宽，速度，无阻塞
也可支持路由器支持的各种路由协议

## Slide 45: 静态路由配置
静态路由配置命令
配置要点：
  只有下一跳所属的接口是点对点接口时，才可以填写interface-type interface-name，否则必须填写next-hop-address
  目的IP地址和掩码都为0.0.0.0的路由为默认路由
[Router]ip route-static dest-address { mask-length | mask } { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address } [ preference preference-value ]
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 46
在路由器上配置到目的网络10.1.0.0/24的静态路由命令为 （ )。
[RTA] ip route-static 10. 1.0. 0 255. 255. 255.0
[RTA Ethernet1/0/1] ip route static 10. 1.0.0 255.255.255.0
[RTA] ip route-static 10.1.0.0 255.255.255.0 10.2.0.1
[RTA Ethernet1/0/1] ip route-static 10.1.0.0 255 255.255.0 10.2.0.1
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 47: 静态路由配置示例
RTB
RTC
RTD
RTA
Server
PC
配置时须注意：
  所有路由器上都必须配置到所有网段的路由
  下一跳地址须为直连链路上可达的地址
10.4.0.0/24
10.2.0.0/24
10.1.0.0/24
10.3.0.0/24
10.5.0.0/24
[RTB]ip route-static 10.1.0.0 255.255.255.0 10.2.0.1
[RTB]ip route-static 10.4.0.0 255.255.255.0 10.3.0.2
[RTB]ip route-static 10.5.0.0 255.255.255.0 10.3.0.2
.1
.1
.1
.2
.2
.2
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 48: 静态默认路由配置
RTB
RTC
RTD
RTA
Server
PC
10.4.0.0/24
10.2.0.0/24
10.1.0.0/24
10.3.0.0/24
10.5.0.0/24
[RTB]ip route-static 10.1.0.0 255.255.255.0 10.2.0.1
[RTB]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.0.2
.1
.1
.1
.2
.2
.2
[RTA]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.0.2
[RTD]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.4.0.1
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 49: 静态路由实现路由备份和负载分担
RTA
S0/0
ISP乙
路由备份：
  到相同目的地址的下一跳和优先级都不同
  优先级高的为主，低的为备
负载分担：
  到相同目的地址的下一跳不同，但优先级相同
  到目的地的流量将均匀分布
ISP甲
S0/1
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 50: 静态黑洞路由应用
RTA
正确应用黑洞路由可以消除环路
RTB
RTC
……
10.0.0.0/24
10.0.1.0/24
10.0.2.0/24
10.0.255.0/24
RTD
RTE
[RTE]ip route-static 10.0.0.0 255.255.0.0 s0/0
S0/0
S0/0
[RTD]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0
[RTD]ip route-static 10.0.0.0 255.255.0.0 null0
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 51
路由的作用、来源、优先级和度量值，路由表的组成。
直连路由、VLAN间路由、静态路由和静态默认路由的配置，利用静态路由实现路由备份或负载分担，黑洞路由的合理应用。
课堂小结

## Slide 52
谢谢大家