## Slide 1
路由与交换技术
第 9 讲

## Slide 2: 内容回顾
IP协议
子网划分
ARP协议

## Slide 3: 网络基本配置

## Slide 4
IPv4一直在良好稳定的运行着
IPv4是完美无缺的吗？
下一代因特网协议——IPv6
最大的特点是地址长度从32比特增加到128比特
1、IPv6

## Slide 5: IPv6的特点
IPv4的不足
  最大的问题是可用地址日益缺乏
  对终端用户而言，配置不够简便
  缺乏安全性和QoS支持
IPv6的优点
  几乎无限的地址空间，3.4×1038个地址
  终端用户无须任何配置
  设计时就考虑到增强的安全性和QoS

## Slide 6: IPv6地址表示方式
冒号十六进制表示法
  16位一段，共8段
为了缩短书写长度，可以用压缩表示
  段内前导 “0”压缩
  全“0”段压缩
2001 : 0410 : 0000 : 0001 : 0000 : 0000 : 0000 : 45FF
2001 : 410 : 0 : 1 : 0 : 0 : 0 : 45FF
2001 : 410 : 0 : 1 :: 45FF

## Slide 7: IPv6地址构成
IPv4地址构成
IPv6地址构成
  没有类的概念
网络部分
主机部分
子网掩码长度
  192.168.1.1/24是一个C类地址
前缀
接口标识符
前缀长度
  1234:5678:90AB:CDEF:ABCD:EF01:2345:6789/64

## Slide 8: IPv6地址分类
单播地址
  与IPv4中单播含义类似
组播地址
  与IPv4中组播含义类似
任播地址
  新的地址类型
因特网
移动用户

## Slide 9: 常用的IPv6地址类型及格式
地址类型 |  | IPv6前缀标识
单播地址 | 未指定地址 | ::/128
 | 环回地址 | ::1/128
 | 链路本地地址 | FE80::/10
 | 站点本地地址 | FEC0::/10
 | 全球单播地址 | 2000::/3
组播地址 |  | FF00::/8
任播地址 |  | 从单播地址空间中进行分配，使用单播地址的格式

## Slide 10: IEEE EUI-64格式
插入FFFE
0012-3400-ABCD
MAC地址
0000000 00010010 00110100 00000000 10101011 11001101
二进制表示
设置U/L位
00000010 00010010 00110100 11111111 11111110 00000000 10101011 11001101
EUI-64地址
00000000 00010010 00110100 11111111 11111110 00000000 10101011 11001101
0212-34FF-FE00-ABCD
设备根据MAC地址自动生成接口标识符

## Slide 11: IPv6邻居发现协议
主机无须任何配置就可以连通网络
邻居发现协议所实现的功能包括有
  地址解析
    与IPv4中的ARP类似
  路由器发现/前缀发现
    用于发现网络中的路由器及前缀，有利于自动配置
  地址自动配置
    全新的功能，用于自动生成地址
  其它
    地址重复检测等

## Slide 12: IPv6地址解析
通过交互信息来解析邻居的链路层地址
  组播发送邻居请求消息
  单播回应邻居通告消息
谁是2001::2?
2001::2
2001::1
我是2001::2，我的MAC地址是……
HostA
HostB

## Slide 13: IPv6地址自动配置
通过交互信息来发现路由器及前缀，实现自动配置
  主机发送路由器请求消息
  路由器回应路由器通告消息
  主机生成全球单播地址
链路上有路由器吗？前缀是多少？
2001::1/64
我是路由器，接口前缀是2001::/64
HostA
RTA

## Slide 14: IPv6地址配置命令
手工指定接口的全球单播地址
配置接口使用无状态自动配置IPv6地址
手工指定接口的链路本地地址
配置接口自动生成链路本地地址
[RTA-Ethernet0/1] ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }
[RTA-Ethernet0/1] ipv6 address auto
[RTA-Ethernet0/1] ipv6 address ipv6-address link-local
[RTA-Ethernet0/1] ipv6 address auto link-local

## Slide 15
路由器负责将数据报文在逻辑网段间进行转发
路由是指导路由器如何进行数据报文发送的路径信息
每台路由器都有路由表，路由存储在路由表中
路由环路是由错误的路由导致的，它会造成IP报文在网络中循环转发，浪费网络带宽
2、IP路由原理

## Slide 16: 什么是路由
路由是指导IP报文发送的路径信息
RTB
RTC
RTD
RTE
RTA
网络N
（N,RTB）
（N,RTC）
（N,RTD）
（N,RTE）
PC
Server
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 17
1.路由表中的要素包括( )。
目的地址/子网掩码
下一跳地址
出接口
度量值
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 18: 路由表的构成
路由表是路由器转发报文的判断依据。
E0/0
10.0.0.2/24
20.0.0.0/24
目的地址/掩码 | 下一跳地址 | 出接口 | 度量值
0.0.0.0/0 | 20.0.0.2 | E0/2 | 10
10.0.0.0/24 | 10.0.0.1 | E0/1 | 0
20.0.0.0/24 | 20.0.0.1 | E0/2 | 0
20.0.0.1/32 | 127.0.0.1 | InLoop0 | 0
40.0.0.0/24 | 20.0.0.2 | E0/2 | 1
40.0.0.0/8 | 30.0.0.2 | E0/3 | 3
50.0.0.0/24 | 40.0.0.2 | E0/2 | 0
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 19: 路由器单跳操作
查找路由表
IP报文入站
查看下一跳地址
送往接口
转发
丢弃
没有匹配路由
在直连链路上
以下一跳作
为目的地址
不在直连链路上
报文封装
有匹配路由

## Slide 20
路由器根据IP报文中的()进行路由表项查找，并选择其中()的路由项用于指导报文转发。
目的1P地址:掩码最短
源IP地址:掩码最长
源1P地址:掩码最短
目的IP地址:掩码最长
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 21: 路由表查找规则（1）
目的地址/掩码 | 下一跳地址 | 出接口 | 度量值
10.0.0.0/24 | 10.0.0.1 | E0/1 | 0
20.0.0.0/24 | 20.0.0.1 | E0/2 | 0
20.0.0.1/32 | 127.0.0.1 | InLoop0 | 0
40.0.0.0/24 | 20.0.0.2 | E0/2 | 1
40.0.0.0/8 | 30.0.0.2 | E0/3 | 3
50.0.0.0/24 | 40.0.0.2 | E0/2 | 0
E0/2
20.0.0.2/24
40.0.0.0/24
E0/1
E0/3
10.0.0.2/24
最长匹配然后转发
目的地址40.0.0.2的报文入站

## Slide 22: 路由表查找规则（2）
目的地址/掩码 | 下一跳地址 | 出接口 | 度量值
10.0.0.0/24 | 10.0.0.1 | E0/1 | 0
20.0.0.0/24 | 20.0.0.1 | E0/2 | 0
20.0.0.1/32 | 127.0.0.1 | InLoop0 | 0
40.0.0.0/24 | 20.0.0.2 | E0/2 | 1
40.0.0.0/8 | 30.0.0.2 | E0/3 | 3
50.0.0.0/24 | 40.0.0.2 | E0/2 | 0
E0/2
20.0.0.2/24
40.0.0.0/24
E0/1
E0/3
10.0.0.2/24
转发
目的地址50.0.0.2的报文入站

## Slide 23: 路由表查找规则（3）
目的地址/掩码 | 下一跳地址 | 出接口 | 度量值
0.0.0.0/0 | 20.0.0.2 | E0/2 | 10
10.0.0.0/24 | 10.0.0.1 | E0/1 | 0
20.0.0.0/24 | 20.0.0.1 | E0/2 | 0
20.0.0.1/32 | 127.0.0.1 | InLoop0 | 0
40.0.0.0/24 | 20.0.0.2 | E0/2 | 1
40.0.0.0/8 | 30.0.0.2 | E0/3 | 3
50.0.0.0/24 | 40.0.0.2 | E0/2 | 0
E0/2
20.0.0.2/24
40.0.0.0/24
E0/1
E0/3
10.0.0.2/24
转发
目的地址30.0.0.2的报文入站

## Slide 24: 路由的来源
直连路由
  开销小，配置简单，无需人工维护。只能发现本接口所属网段的路由。
手工配置的静态路由
  无开销，配置简单，需人工维护，适合简单拓扑结构的网络。
路由协议发现的路由
  开销大，配置复杂，无需人工维护，适合复杂拓扑结构的网络。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 25: 路由度量值（Metric）
路由度量值表示到达这条路由所指目的地址的代价。
通常影响路由度量值的因素：
  线路延迟、带宽、线路使用率、线路可信度、跳数、最大传输单元
不同路由协议参考的因素不同
路由类型 | 度量值参考因素
静态路由（Static） | 固定值，0
OSPF路由协议 | 带宽
RIP路由协议 | 跳数
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 26: 路由优先级
如果到相同目的地址有多个路由来源，则：
  以Preference（优先级）确定不同类型优先级
  Preference越小，优先级越高
  优先级最高的路由被添加进路由表
目的网段比较
生效路由
优先级比较
添加到路由表
不同
相同
优先级高

## Slide 27: 各类路由默认优先级
路由类型 | 默认优先级
直连路由（Direct） | 0
OSPF内部路由 | 10
静态路由（Static） | 60
RIP路由 | 100
OSPF外部路由 | 150
BGP路由 | 255

## Slide 28
静态路由的默认优先级是 [填空1]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
0分

## Slide 29: 路由环路
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 权值
11.4.0.0. | S0/0 | 4
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 权值
11.4.0.0 | S0/1 | 2
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 权值
11.4.0.0 | S1/0 | 3
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
11.1.0.0
11.4.0.0
RTA
RTB
RTC
S0/1
E1/0
S0/1
环路产生的原因：配置错误或协议缺陷
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 30: 查看设备路由表
[Router] display ip routing-table
查看IP路由表摘要信息
查看符合指定目的地址的路由信息
查看路由表的统计信息
[Router] display ip routing-table ip-address [ mask-length | mask ]
[Router] display ip routing-table statistics

## Slide 31: IP路由表摘要信息
[Router]display ip routing-table
Destinations : 9 Routes : 9
Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface
0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
2.2.2.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
224.0.0.0/4 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
224.0.0.0/24 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
路由度量值
路由优先级

## Slide 32
2. 路由的来源有( )。
根据IP报文计算出的路由
路由协议动态发现的路由
管理员手工配置的路由
数据链路层协议发现的路由
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 33
无需任何路由配置，路由器即可获得其直连网段的路由
理解直连路由和VLAN间路由是理解各种复杂网络路由的基础，也是构建小型网络的基础
静态路由是由管理员手工配置，适用于拓扑简单的网络
3、直连路由和静态路由

## Slide 34: 直连路由的建立
为路由器的接口
配置IP地址
该接口物理层
和链路层状态
均为up
该接口所属网段
的直连路由
进入路由表

## Slide 35
直连路由的优先级是 [填空1]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分

## Slide 36: 基本的局域网间路由
SWA
SWB
Hub
RTA
10.1.1.1/24
E0/0
E1/0
E0/1
10.1.3.1/24
10.1.2.1/24
IP=10.1.1.2/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.1.3/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.3.2/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.3.3/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.2.3/24
GW=10.1.2.1
IP=10.1.2.2/24
GW=10.1.2.1

## Slide 37: 不适当的VLAN间路由方式
路由器与每个VLAN建立一条物理连接，浪费大量的端口
交换机
VLAN1
VLAN2
VLAN3
10.1.1.1/24
E0/0
E1/0
E0/1
10.1.3.1/24
10.1.2.1/24
IP=10.1.1.2/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.3.2/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.2.2/24
GW=10.1.2.1

## Slide 38: 用802.1Q和子接口实现VLAN间路由
交换机
VLAN1
VLAN2
VLAN3
G0/0
10.1.1.1/24
G0/0
IP=10.1.1.2/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.3.2/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.2.2/24
GW=10.1.2.1
RTA
G0/0.2
10.1.2.1/24
G0/0.3
10.1.3.1/24
802.1Q Trunk链路
[RTA]interface GigabitEthernet0/0
[RTA-GigabitEthernet0/0]ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RTA-GigabitEthernet0/0]interface GigabitEthernet0/0.2
[RTA-GigabitEthernet0/0.2]vlan-type dot1q vid 2
[RTA-GigabitEthernet0/0.2]ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RTA-GigabitEthernet0/0.2]interface GigabitEthernet0/0.3
[RTA-GigabitEthernet0/0.3]vlan-type dot1q vid 3
[RTA-GigabitEthernet0/0.3]ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
HostA
HostB
HostC

## Slide 39: 用三层交换机实现VLAN间路由
三层
交换机
VLAN1
VLAN2
VLAN3
10.1.1.1/24
VLAN1
VLAN3
VLAN2
10.1.3.1/24
10.1.2.1/24
IP=10.1.1.2/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.3.2/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.2.2/24
GW=10.1.2.1
三层路由转发引擎
三层交换以内置的三层路由转发引擎执行VLAN间路由功能
Notes: 带宽，速度，无阻塞
也可支持路由器支持的各种路由协议

## Slide 40: 静态路由配置
静态路由配置命令
配置要点：
  只有下一跳所属的接口是点对点接口时，才可以填写interface-type interface-name，否则必须填写next-hop-address
  目的IP地址和掩码都为0.0.0.0的路由为默认路由
[Router]ip route-static dest-address { mask-length | mask } { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address } [ preference preference-value ]
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 41
在路由器上配置到目的网络10.1.0.0/24的静态路由命令为 （ )。
[RTA] ip route-static 10. 1.0. 0 255. 255. 255.0
[RTA Ethernet1/0/1] ip route static 10. 1.0.0 255.255.255.0
[RTA] ip route-static 10.1.0.0 255.255.255.0 10.2.0.1
[RTA Ethernet1/0/1] ip route-static 10.1.0.0 255 255.255.0 10.2.0.1
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 42: 静态路由配置示例
RTB
RTC
RTD
RTA
Server
PC
配置时须注意：
  所有路由器上都必须配置到所有网段的路由
  下一跳地址须为直连链路上可达的地址
10.4.0.0/24
10.2.0.0/24
10.1.0.0/24
10.3.0.0/24
10.5.0.0/24
[RTB]ip route-static 10.1.0.0 255.255.255.0 10.2.0.1
[RTB]ip route-static 10.4.0.0 255.255.255.0 10.3.0.2
[RTB]ip route-static 10.5.0.0 255.255.255.0 10.3.0.2
.1
.1
.1
.2
.2
.2
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 43: 静态默认路由配置
RTB
RTC
RTD
RTA
Server
PC
10.4.0.0/24
10.2.0.0/24
10.1.0.0/24
10.3.0.0/24
10.5.0.0/24
[RTB]ip route-static 10.1.0.0 255.255.255.0 10.2.0.1
[RTB]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.0.2
.1
.1
.1
.2
.2
.2
[RTA]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.0.2
[RTD]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.4.0.1
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 44: 静态路由实现路由备份和负载分担
RTA
S0/0
ISP乙
路由备份：
  到相同目的地址的下一跳和优先级都不同
  优先级高的为主，低的为备
负载分担：
  到相同目的地址的下一跳不同，但优先级相同
  到目的地的流量将均匀分布
ISP甲
S0/1
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 45: 静态黑洞路由应用
RTA
正确应用黑洞路由可以消除环路
RTB
RTC
……
10.0.0.0/24
10.0.1.0/24
10.0.2.0/24
10.0.255.0/24
RTD
RTE
[RTE]ip route-static 10.0.0.0 255.255.0.0 s0/0
S0/0
S0/0
[RTD]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0
[RTD]ip route-static 10.0.0.0 255.255.0.0 null0
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 46
路由的作用、来源、优先级和度量值，路由表的组成。
直连路由、VLAN间路由、静态路由和静态默认路由的配置，利用静态路由实现路由备份或负载分担，黑洞路由的合理应用。
课堂小结

## Slide 47
谢谢大家