## Slide 1
路由与交换技术
第 10 讲

## Slide 2: 教学安排
不迟到不早退，提前10分钟进入机房和腾讯会议，按座位号就座；
认真听讲，积极回答，可以直接通过腾讯会议发言讨论。
实验环节：
  认真阅读实验报告，按要求完成实验任务；
  打开腾讯会议摄像头，或在每十分钟腾讯会议聊天发布实验进度截图；
  下次课前，整理好实验报告，交给课代表汇总。

## Slide 3: 内容回顾
IPv6
直连路由
静态路由

## Slide 4: Question
IPv6的地址长度是多少位？地址的书写形式？
直连路由、静态路由、RIP和OSPF路由的优先级分别是多少？
静态路由的配置方法是什么？
直连路由的条件分别是什么？

## Slide 5: 静态路由配置
静态路由配置命令
配置要点：
  只有下一跳所属的接口是点对点接口时，才可以填写interface-type interface-name，否则必须填写next-hop-address
  目的IP地址和掩码都为0.0.0.0的路由为默认路由
[Router]ip route-static dest-address { mask-length | mask } { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address } [ preference preference-value ]
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 6
静态路由的优点有（ ）。
无路由协议开销
不占用链路带宽
维护简单容易
可自拓扑变化动适应网络
A
B
C
D

## Slide 7: 基本的局域网间路由
SWA
SWB
Hub
RTA
10.1.1.1/24
E0/0
E1/0
E0/1
10.1.3.1/24
10.1.2.1/24
IP=10.1.1.2/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.1.3/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.3.2/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.3.3/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.2.3/24
GW=10.1.2.1
IP=10.1.2.2/24
GW=10.1.2.1

## Slide 8: VLAN技术
目的
优点
缺点

## Slide 9: 不适当的VLAN间路由方式
路由器与每个VLAN建立一条物理连接，浪费大量的端口
交换机
VLAN1
VLAN2
VLAN3
10.1.1.1/24
E0/0
E1/0
E0/1
10.1.3.1/24
10.1.2.1/24
IP=10.1.1.2/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.3.2/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.2.2/24
GW=10.1.2.1

## Slide 10: 用802.1Q和子接口实现VLAN间路由
交换机
VLAN1
VLAN2
VLAN3
G0/0
10.1.1.1/24
G0/0
IP=10.1.1.2/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.3.2/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.2.2/24
GW=10.1.2.1
RTA
G0/0.2
10.1.2.1/24
G0/0.3
10.1.3.1/24
802.1Q Trunk链路
[RTA]interface GigabitEthernet0/0
[RTA-GigabitEthernet0/0]ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RTA-GigabitEthernet0/0]interface GigabitEthernet0/0.2
[RTA-GigabitEthernet0/0.2]vlan-type dot1q vid 2
[RTA-GigabitEthernet0/0.2]ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RTA-GigabitEthernet0/0.2]interface GigabitEthernet0/0.3
[RTA-GigabitEthernet0/0.3]vlan-type dot1q vid 3
[RTA-GigabitEthernet0/0.3]ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
HostA
HostB
HostC

## Slide 11: 用三层交换机实现VLAN间路由
三层
交换机
VLAN1
VLAN2
VLAN3
10.1.1.1/24
VLAN1
VLAN3
VLAN2
10.1.3.1/24
10.1.2.1/24
IP=10.1.1.2/24
GW=10.1.1.1
IP=10.1.3.2/24
GW=10.1.3.1
IP=10.1.2.2/24
GW=10.1.2.1
三层路由转发引擎
三层交换以内置的三层路由转发引擎执行VLAN间路由功能
Notes: 带宽，速度，无阻塞
也可支持路由器支持的各种路由协议

## Slide 12: 路由协议基础

## Slide 13
路由可以静态配置，也可以通过路由协议来自动生成
路由协议能够自动发现和计算路由，并在拓扑变化时自动更新，无需人工维护，适用于复杂的网络
路由协议基础

## Slide 14: 路由协议与可路由协议
路由协议
  路由器用来计算、维护网络路由信息的协议，通常有一定的算法，工作在传输层或应用层。
  常见的路由协议有RIP、OSPF、BGP等
可路由协议
  可被路由器转发的协议，工作在网络层。
  常见的可路由协议有IP、IPX等
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 15
下列（ ）协议是可路由协议。
RIP
OSPF
IP
IPX
A
B
C
D

## Slide 16: 路由协议自动计算路由
Network N1
Network N2
路由协议可自动发现到达目标网络的路径
RTA
RTD
RTB
RTC

## Slide 17: 动态路由协议的基本原理
网络中所有路由器须实现相同的某种路由协议并已经启动该协议
邻居发现
  路由器通过发送广播报文或发送给指定的路由器邻居以主动把自己介绍给网段内的其它路由器。
路由交换
  每台路由器将自己已知的路由相关信息发给相邻路由器。
路由计算
  每台路由器运行某种算法，计算出最终的路由来。
路由维护
  路由器之间通过周期性地发送协议报文来维护邻居信息。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 18
动态路由协议的工作过程包括以下（ ）阶段。
邻居发现
路由交换
路由计算
路由维护
A
B
C
D

## Slide 19: 动态路由协议在协议栈中的位置
BGP | RIP | OSPF
TCP | UDP | 
IP |  | Raw IP
链路层 |  | 
物理层 |  | 
RIP基于UDP，端口号520
OSPF基于IP，协议号89
BGP基于TCP，端口号179
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 20: 路由协议的分类
自治系统：一组共享相似路由策略并在单一管理域中运行的路由集合。
  单一路由协议；或不同路由协议但都属于同一个组织机构
  自治系统内的路由更新是可知可信可靠的。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 21: IGP与EGP
RTA
RTD
RTB
RTC
内部网关协议（IGP）
RIP、OSPF、IS-IS
AS100
AS200
外部网关协议（EGP）
BGP

## Slide 22: 距离矢量协议与链路状态协议
距离矢量路由协议
  RIP
  BGP
链路状态路由协议
  OSPF
  IS-IS
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 23: 衡量路由协议的主要指标
协议计算的正确性
  协议使用的算法能够计算出最优的路由，且正确无自环。
路由收敛速度
  当网络的拓扑结构发生变化之后，能够迅速感知并及时更新相应的路由信息。
协议占用系统开销
  协议自身的开销（内存、CPU、网络带宽）最小。
协议自身的安全性
  协议自身不易受攻击，有安全机制。
协议适用网络规模
  协议可以应用在何种拓扑结构和规模的网络中。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 24: 距离矢量路由协议原理
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | E1/0 | 0
10.2.0.0 | S0/0 | 0
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S1/0 | 0
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
RTA
RTB
路由器交换整个路由表。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 25: 距离矢量路由协议更新过程（1）
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | E1/0 | 0
10.2.0.0 | S0/0 | 0
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.3.0.0 | S0/0 | 0
10.4.0.0 | E1/0 | 0
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S1/0 | 0
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
RTA
RTB
RTC
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 26: 距离矢量路由协议更新过程（2）
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | E1/0 | 0
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S0/0 | 1
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.2.0.0 | S0/0 | 1
10.3.0.0 | S0/0 | 0
10.4.0.0 | E1/0 | 0
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 1
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S1/0 | 0
10.4.0.0 | S1/0 | 1
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
RTA
RTB
RTC
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 27: 距离矢量路由协议更新过程（3）
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
RTA
RTB
RTC
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | E1/0 | 0
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S0/0 | 1
10.4.0.0 | S0/0 | 2
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 2
10.2.0.0 | S0/0 | 1
10.3.0.0 | S0/0 | 0
10.4.0.0 | E1/0 | 0
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 1
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S1/0 | 0
10.4.0.0 | S1/0 | 1
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 28: 拓扑变化在网络中的扩散
拓扑变化引起路由表的更新
更新路由表
向RTB传送更新的路由表
更新路由表
RTB
RTA
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 29: 单路径网络中环路产生过程（1）
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | E1/0 | 0
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S0/0 | 1
10.4.0.0 | S0/0 | 2
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 2
10.2.0.0 | S0/0 | 1
10.3.0.0 | S0/0 | 0
10.4.0.0 | E1/0 | 0
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 1
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S1/0 | 0
10.4.0.0 | S1/0 | 1
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
RTA
RTB
RTC
网络收敛，路由表项正确。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 30: 单路径网络中环路产生过程（2）
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | E1/0 | 0
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S0/0 | 1
10.4.0.0 | S0/0 | 2
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 2
10.2.0.0 | S0/0 | 1
10.3.0.0 | S0/0 | 0
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 1
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S1/0 | 0
10.4.0.0 | S1/0 | 1
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
RTA
RTB
RTC
链路故障，相关路由表项删除。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 31: 单路径网络中环路产生过程（3）
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | E1/0 | 0
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S0/0 | 1
10.4.0.0 | S0/0 | 2
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 2
10.2.0.0 | S0/0 | 1
10.3.0.0 | S0/0 | 0
10.4.0.0 | S0/0 | 2
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 1
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S1/0 | 0
10.4.0.0 | S1/0 | 1
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
RTA
RTB
RTC
错误更新，路由表项不正确，环路产生。
Routing Loop
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 32: 多路径网络中环路产生过程（1）
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | E1/0 | 0
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S0/0 | 1
10.4.0.0 | S0/1 | 1
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/1 | 1
10.2.0.0 | S0/0 | 1
10.3.0.0 | S0/0 | 0
10.4.0.0 | E1/0 | 0
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 1
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S1/0 | 0
10.4.0.0 | S1/0 | 1
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
RTA
RTB
RTC
网络收敛，路由表项正确。
S0/1
S0/1
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 33: 多路径网络中环路产生过程（2）
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | S0/1 | 1
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | E1/0 | Inf
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | S0/0 | 2
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
RTA
RTB
RTC
网络故障，RTC置路由表项10.4.0.0为无穷大并发送路由更新信息；
RTA发送更新给RTB，RTB更新表项10.4.0.0。
S0/1
S0/1
10.4.0.0, Metric Inf
10.4.0.0, Metric 2
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 34: 多路径网络中环路产生过程（3）
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | S0/1 | 1
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | S0/0 | 3
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | S0/0 | 2
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
RTA
RTB
RTC
RTB发送更新给RTC，RTC更新表项10.4.0.0，环路形成。
S0/1
S0/1
10.4.0.0, Metric 3
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 35: 链路状态路由协议算法
LSDB
RTA的LSA
RTB的LSA
RTC的LSA
RTD的LSA
（二）每台路由器的链
路状态数据库
（一）网络的拓扑结构
C
A
B
D
1
2
3
C
A
B
D
1
2
3
C
A
B
D
1
2
3
C
A
B
D
1
2
3
（四）每台路由器分别以自己为根节点计算最小生成树
（三）由链路状态数据库得
到的带权有向图
C
A
B
D
1
2
3
5
RTC
RTD
3
2
1
5
RTB
RTA
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 36
VLAN间的路由。
路由协议与可路由协议的区别。
动态路由协议的工作原理、分类、性能指标
课堂小结

## Slide 37
相比于距离矢量型路由协议,链路状态路由协议的优点有( )。
协议算法本身无环路
协议交互占用带宽小
收敛速度快
配置维护简单
A
B
C
D

## Slide 38
距离矢量路由协议基于贝尔曼福特算法。这种算法所关心的要素有（ ）。
到目的网段的距离
到目的网段的方向
到目的网段的链路带宽开销
到目的网段的链路延迟
A
B
C
D

## Slide 39
谢谢大家