## Slide 1
路由与交换技术
第 11 讲

## Slide 2: 内容回顾
静态路由
路由协议基础

## Slide 3: RIP的基本原理与配置

## Slide 4: 案例分析
某公司园区网规划如上图所示，通过路由器RTD接入Internet，对端路由器IP地址为202.38.248.2，请为该园区网的路由器合适的路由提高网络可靠性降低维护工作量。
RTB
RTC
RTD
RTA
Server
PC
192.168.3.0/24
192.168.1.0/24
192.168.0.0/24
192.168.2.0/24
192.168.4.0/24
.1
.1
.1
.2
.2
.2
Internet
202.38.248.1/24
202.38.248.2/24
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 5: 案例分析
路由方案分析：
  直连路由的优缺点
  静态路由的优缺点
  动态路由
RIP：路由信息协议
OSPF：开放最短路径优先协议
Notes: 动态路由协议能够自动发现路由、计算路由

## Slide 6
最早的动态路由协议是RIP（Routing Information Protocol，路由信息协议），其原理简单，配置容易
RIP原理

## Slide 7: RIP路由协议
RIP工作流程
RIP路由环路避免机制
RIP配置

## Slide 8: RIP协议概述
RIP是Routing Information Protocol（路由信息协议）的简称。
RIP是一种基于距离矢量（Distance-Vector）算法的路由协议 。
RIP协议适用于中小型网络，分为RIPv1和RIPv2。
RIP支持水平分割、毒性逆转和触发更新等工作机制防止路由环路。
RIP协议基于UDP传输，端口号520。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 9: RIP路由表的初始化
Request
Response
RTB
RTA
10.2.0.0/24
10.1.0.0/24
10.3.0.0/24
.1
.2
Routing Table |  | 
目标网络 | 下一跳 | 度量值
10.1.0.0 | - | 0
10.2.0.0 | - | 0
Routing Table |  | 
目标网络 | 下一跳 | 度量值
10.2.0.0 | - | 0
10.3.0.0 | - | 0
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 10: RIP路由表的更新
RTB
RTA
10.2.0.0/24
.1
.2
路由更新
RTB
RTA
10.2.0.0/24
.1
.2
10.1.0.0/24
10.3.0.0/24
10.1.0.0/24
10.3.0.0/24
Routing Table |  | 
目标网络 | 下一跳 | 度量值
10.1.0.0 | - | 0
10.2.0.0 | - | 0
Routing Table |  | 
目标网络 | 下一跳 | 度量值
10.2.0.0 | - | 0
10.3.0.0 | - | 0
Routing Table |  | 
目标网络 | 下一跳 | 度量值
10.1.0.0 | - | 0
10.2.0.0 | - | 0
10.3.0.0 | 10.2.0.2 | 1
Routing Table |  | 
目标网络 | 下一跳 | 度量值
10.1.0.0 | 10.2.0.1 | 1
10.2.0.0 | - | 0
10.3.0.0 | - | 0
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 11: RIP路由表的维护
Response
RTB
RTA
10.2.0.0/24
10.1.0.0/24
10.3.0.0/24
.1
.2
Response
Routing Table |  | 
目标网络 | 下一跳 | 度量值
10.1.0.0 | - | 0
10.2.0.0 | - | 0
10.3.0.0 | 10.2.0.2 | 1
Routing Table |  | 
目标网络 | 下一跳 | 度量值
10.1.0.0 | 10.2.0.1 | 1
10.2.0.0 | - | 0
10.3.0.0 | - | 0
周期性发送Response信息
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 12: 环路避免机制一：路由毒化
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | E1/0 | 0
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S0/0 | 1
10.4.0.0. | S0/0 | 2
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 2
10.2.0.0 | S0/0 | 1
10.3.0.0 | S0/0 | 0
10.4.0.0 | E1/0 | Inf
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 1
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S1/0 | 0
10.4.0.0 | S1/0 | Inf
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
Route poisoning
RTA
RTB
RTC
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 13: 环路避免机制二：水平分割
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | E1/0 | 0
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S0/0 | 1
10.4.0.0. | S0/0 | 2
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 2
10.2.0.0 | S0/0 | 1
10.3.0.0 | S0/0 | 0
10.4.0.0 | E1/0 | Inf
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 1
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S1/0 | 0
10.4.0.0 | S1/0 | 1
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
Not sent to RTB
Not sent to RTA
Not sent to RTC
Not sent to RTB
RTA
RTB
RTC
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 14: 环路避免机制三：毒性逆转
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | E1/0 | 0
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S0/0 | 1
10.4.0.0. | S0/0 | 2
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 2
10.2.0.0 | S0/0 | 1
10.3.0.0 | S0/0 | 0
10.4.0.0 | E1/0 | 0
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | S0/0 | 1
10.2.0.0 | S0/0 | 0
10.3.0.0 | S1/0 | 0
10.4.0.0 | S1/0 | 1
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
Poison Reverse
RTA
RTB
RTC
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
10.4.0.0, Metric Inf
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 15: 环路避免机制四：定义最大值
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | S0/1 | 15
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | S0/0 | 16
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | S0/0 | 16
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
RTA
RTB
RTC
路由项度量值达到最大值后，路由器不再转发到10.4.0.0的数据包。
S0/1
S0/1
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 16: 环路避免机制五：抑制时间
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | S0/1 | 1
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | E1/0 | Inf
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | S1/0 | Inf
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
RTA
RTB
RTC
RTB路由项10.4.0.0进入抑制时间，只接受RTC发来的度量值小于16的更新。
S0/1
S0/1
10.4.0.0, Metric Inf
10.4.0.0, Metric 2
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 17: 环路避免机制六：触发更新
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | S0/1 | Inf
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | E1/0 | Inf
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | S1/0 | Inf
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
RTA
RTB
RTC
不必等到更新周期到来，路由器马上发送路由10.4.0.0不可达消息。
S0/1
S0/1
10.4.0.0, Metric Inf
10.4.0.0, Metric Inf
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 18: 多路径网络中环路避免操作示例
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | E1/0 | Inf
E1/0
S0/0
S0/0
S1/0
S0/0
E1/0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0
RTA
RTB
RTC
路由毒化
设定抑制时间
发送触发更新消息
S0/1
S0/1
10.4.0.0, Metric Inf
10.4.0.0, Metric Inf
10.4.0.0, Metric Inf
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | S1/0 | Inf
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.4.0.0 | S0/1 | Inf
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 19: RIPv1的缺点
E1/0
S0/0
S0/0
10.0.0.0/24
RTA
RTB
10.0.0.0, Metric 1
192.0.0.0/24
Routing Table |  | 
目标网络/掩码 | 接口 | 度量值
10.0.0.0/8 | S0/0 | 1
E1/0
RIPv1发送协议报文时不携带掩码，路由交换过程中有时会造成错误
其他
  不支持认证
  只能以广播方式发布协议报文
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 20: RIPv2的改进
RIPv2是一种无类别路由协议（Classless Routing Protocol）。
RIPv2协议报文中携带掩码信息，支持VLSM（可变长子网掩码）和CIDR。
RIPv2支持以组播方式发送路由更新报文，组播地址为224.0.0.9，减少网络与系统资源消耗。
RIPv2支持对协议报文进行验证，并提供明文验证和MD5验证两种方式，增强安全性。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 21
理解了RIP的工作原理之后，要在路由器上配置RIP，必须掌握相关的配置步骤和命令
RIPv1和RIPv2的配置有所区别，配置时也应注意
2、配置RIP

## Slide 22: RIP基本配置
创建RIP进程并进入RIP视图
在指定网段接口上使能RIP
[Router] rip [ process-id ]
[Router-rip-1] network network-address [ wildcard-mask ]

## Slide 23: Network命令详解
Network命令中包含两层含义
  指定本机上哪些接口路由能够添加到RIP路由表中
  指定本机上哪些接口能够收发RIP协议报文
E1/0
S0/0
10.0.0.0/8
RTA
13.0.0.0, Metric 1
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.0.0.0 | E1/0 | 0
11.0.0.0 | S0/1 | 0
12.0.0.0 | S0/0 | 0
13.0.0.0 | S0/0 | 1
[RTA]rip
[RTA-rip-1]network 10.0.0.0
[RTA-rip-1]network 12.0.0.0
11.0.0.0/8
12.0.0.0/8
12.0.0.0, Metric 1
13.0.0.0, Metric 2
14.0.0.0, Metric 1
S0/1
10.0.0.0, Metric 1

## Slide 24: RIP可选配置
配置接口工作在抑制状态
使能RIP水平分割功能
使能RIP毒性逆转功能
[Router-rip-1] silent-interface { interface-type interface-number | all }
[Router-Ethernet1/0] rip split-horizon
[Router-Ethernet1/0] rip poison-reverse

## Slide 25: RIPv2配置任务
指定全局RIP版本
关闭RIPv2自动路由聚合功能
配置RIPv2报文的认证
[Router-Ethernet1/0] rip authentication-mode { md5 { rfc2082 { cipher cipher-string | plain plain-string } key-id | rfc2453 { cipher cipher-string | plain plain-string } } | simple { cipher cipher-string | plain plain-string } }
[Router-rip-1] undo summary
[Router-rip-1] version { 1 | 2 }

## Slide 26: RIP基本配置举例
192.168.0.1/24
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
RTA
RTB
[RTA] rip
[RTA-rip-1] network 192.168.0.0
[RTA-rip-1] network 192.168.1.0
[RTB] rip
[RTB-rip-1] network 192.168.1.0
[RTB-rip-1] network 192.168.2.0
192.168.1.2/24
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 27: RIPv2配置举例
10.0.1.1/24
192.168.0.1/30
192.168.0.2/30
10.0.2.1/24
RTA
RTB
[RTA] rip
[RTA-rip-1] network 10.0.0.0
[RTA-rip-1] network 192.168.0.0
[RTA-rip-1] version 2
[RTA-rip-1] undo summary
[RTA-Serial0/0] rip authentication-mode md5 rfc2453 plain abcdef
[RTB] rip
[RTB-rip-1] network 10.0.0.0
[RTB-rip-1] network 192.168.0.0
[RTB-rip-1] undo summary
[RTB-rip-1] version 2
[RTB-Serial0/0] rip authentication-mode md5 rfc2453 plain abcdef
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 28: 显示RIP当前运行状态及配置信息
启动RIP的网段
当前RIP的版本
是否开启RIP自动聚合功能
<Router> display rip
Public VPN-instance name:
RIP process: 1
RIP version: 2
Preference: 100
Checkzero: Enabled
Default cost: 0
Summary: Disabled
Host routes: Enabled
Maximum number of load balanced routes: 6
Update time : 30 secs Timeout time : 180 secs
Suppress time : 120 secs Garbage-collect time : 120 secs
Update output delay: 20(ms) Output count: 3
TRIP retransmit time: 5(s) Retransmit count: 36
Graceful-restart interval: 60 secs
Triggered Interval : 5 50 200
Silent interfaces: None
Default routes: Disabled
Verify-source: Enabled
Networks:
192.168.1.0 192.168.0.0
Configured peers: None
Triggered updates sent: 0
Number of routes changes: 1
Number of replies to queries: 0
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 29: 查看RIP的debugging信息
目标网段及度量值
RIP版本及报文类型
从接口以广播方式发送
<RTA>debugging rip 1 packet
RIP 1 : Receiving response from 192.168.0.2 on Serial2/0
Packet: version 1, cmd response, length 24
AFI 2, destination 10.0.0.0, cost 1
RIP 1 : Sending response on interface GigabitEthernet0/0 from 10.0.1.1 to 255.255.255.255
Packet: version 1, cmd response, length 44
AFI 2, destination 10.0.2.0, cost 2
AFI 2, destination 192.168.0.0, cost 1
RIP 1 : Sending response on interface Serial2/0 from 192.168.0.1 to 255.255.255.255
Packet: version 1, cmd response, length 24
AFI 2, destination 10.0.0.0, cost 1
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 30: 案例分析
某公司园区网规划如上图所示，通过路由器RTD接入Internet，对端路由器IP地址为202.38.248.2，请为该园区网的路由器合适的路由提高网络可靠性降低维护工作量。
RTB
RTC
RTD
RTA
Server
PC
192.168.3.0/24
192.168.1.0/24
192.168.0.0/24
192.168.2.0/24
192.168.4.0/24
.1
.1
.1
.2
.2
.2
Internet
202.38.248.1/24
202.38.248.2/24
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 31
RIP协议是一种距离矢量型路由协议，逐跳更新路由信息，使用水平分割、路由毒化等机制来避免路由环路。
RIP路由协议的基本配置，RIPv2的配置，查看当前运行状态及配置信息，查看debugging信息。
课堂小结

## Slide 32
谢谢大家