## Slide 1
路由与交换技术
第 12 讲

## Slide 2: 内容回顾
RIP的概述
RIP的工作过程
RIP的避环机制
RIP配置

## Slide 3: 项目导入
某公司拟组建公司内部网络，网络拓扑规划如上图所示。小明是一名网络工程师，为了保护公司财务数据安全，现在要求通过配置 ACL 阻止销售部电脑 PC2 访问财务部电脑 PC3，阻止财务部电脑PC3访问Internet。

## Slide 4: 用访问控制列表实现包过滤

## Slide 5
要增强网络安全性，网络设备需要具备控制某些访问或某些数据的能力。
ACL包过滤是一种被广泛使用的网络安全技术。它使用ACL来实现数据识别，并决定是转发还是丢弃这些数据包。
由ACL定义的报文匹配规则，还可以被其它需要对数据进行区分的场合引用。
引入

## Slide 6: 1、网络安全技术概述
网络安全是网络必须面对的一个实际问题
网络安全是一个综合性的技术
网络安全具有两层含义：
  保证内部局域网的安全
  保护内部和外部进行数据交换的安全
网络安全技术的完善和更新

## Slide 7: 网络安全关注的范围
保护网络物理线路不会轻易遭受攻击
有效识别合法的和非法的用户
实现有效的访问控制
保证内部网络的隐蔽性
有效的防伪手段，重要的数据重点保护
对网络设备、网络拓扑的安全管理
病毒防范
提高安全防范意识

## Slide 8: 网络安全的关键技术
访问控制列表技术
网络地址转换技术
认证、授权和计费
交换机端口安全技术
VPN虚拟私有网技术
端点准入防御技术

## Slide 9: ACL包过滤
公司总部
外部用户
办事处
包过滤 防火墙
Internet
关键服务器

## Slide 10: NAT技术
WEB服务器
PC:10.1.1.100/24
G0/0:10.1.1.1
210.190.100.23
10.1.1.100 → 210.190.100.23
10.1.1.100 ← 210.190.100.23
G0/1:210.190.100.2
Internet
NAT设备

## Slide 11: 用RADIUS实现AAA
用户上网
验证请求
验证授权通过
计费开始请求
计费开始应答
计费结束请求
计费结束应答
授权并允许用户上网
用户下网
NAS
RADIUS Server
PC

## Slide 12: 交换机端口安全技术
根据组网情况决定哪些端口需要启动802.1X使之成为受控端口
802.1X客户端软件
（Supplicant）
端口启动了802.1X，成为
受控端口，客户只有在通
过802.1X认证后才能访问
网络资源
端口未启动802.1X，
为非受控端口，通信
数据可以畅通无阻
以太网交换机
（Authenticator）

## Slide 13
VPN虚拟私有网技术
站点对站点接入
远程接入
VPN网关
VPN网关
远程主机
点对点接入(Site-to-Site)：
  性能高、运行简单可靠、适于大型局域网的远程互联。
远程接入(Remote-Access)：
  接入灵活，使用方便，成本低，适于远程主机直接接入系统网络。
Internet
Notes: 13

## Slide 14: 端点准入控制
不合格
进入隔离区
强制加固
隔离区
安全认证
合法用户
非法用户
拒绝入网
身份认证
接入请求
你是谁？
企业网络
动态授权
合格用户
不同用户享受不同的网络使用权限
你安全吗？
你可以做什么？
你在做什么？
行为审计

## Slide 15: 2、ACL概述
ACL（Access Control List，访问控制列表）是用来实现数据包识别功能的
ACL可以应用于诸多方面
  包过滤防火墙功能
  NAT（Network Address Translation，网络地址转换）
  QoS（Quality of Service，服务质量）的数据分类
  路由策略和过滤
  按需拨号

## Slide 16: 基于ACL的包过滤技术
对进出的数据包逐个过滤，丢弃或允许通过
ACL应用于接口上，每个接口的出入双向分别过滤
仅当数据包经过一个接口时，才能被此接口的此方向的ACL过滤
入方向过滤
入方向过滤
出方向过滤
出方向过滤
接口
接口
路由转发进程

## Slide 17: 入站包过滤工作流程
匹配第一条规则
数据包入站
匹配第二条规则
匹配最后一条规则
丢弃
通过
Yes
Permit
是否配置
入方向ACL
包过滤
No
Permit
Deny
Permit
Default Permit
Deny
Deny
Default Deny
数据包进入
转发流程
No
No
No
检查默认规则设定

## Slide 18: 出站包过滤工作流程
匹配第一条规则
数据包到达
出接口
匹配第二条规则
匹配最后一条规则
丢弃
通过
Yes
Permit
是否配置
出方向ACL
包过滤
No
Permit
Deny
Permit
Default Permit
Deny
Deny
Default Deny
数据包出站
No
No
No
检查默认规则设定

## Slide 19: 通配符掩码
通配符掩码 | 含义
0.0.0.255 | 只比较前24位
0.0.3.255 | 只比较前22位
0.255.255.255 | 只比较前8位
通配符掩码和IP地址结合使用，以描述一个地址范围
通配符掩码和子网掩码相似，但含义不同
  0表示对应位须比较
  1表示对应位不比较

## Slide 20: 通配符掩码的应用示例
IP地址 | 通配符掩码 | 表示的地址范围
192.168.0.1 | 0.0.0.255 | 192.168.0.0/24
192.168.0.1 | 0.0.3.255 | 192.168.0.0/22
192.168.0.1 | 0.255.255.255 | 192.0.0.0/8
192.168.0.1 | 0.0.0.0 | 192.168.0.1
192.168.0.1 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0/0
192.168.0.1 | 0.0.2.255 | 192.168.0.0/24和192.168.2.0/24

## Slide 21: ACL的标识
利用数字序号标识访问控制列表
可以给访问控制列表指定名称，便于维护
访问控制列表的类型 | 数字序号的范围
基本访问控制列表 | 2000～2999
高级访问控制列表 | 3000～3999
基于二层的访问控制列表 | 4000～4999

## Slide 22: 基本ACL
基本访问控制列表只根据报文的源IP地址信息制定规则
接口
接口
从1.1.1.0/24来的数据包不能通过
从2.2.2.0/28来的数据包可以通过
DA=3.3.3.3 SA=1.1.1.1
DA=3.3.3.3 SA=2.2.2.1
分组
分组

## Slide 23: 高级ACL
高级访问控制列表根据报文的源IP地址、目的IP地址、IP承载的协议类型、协议特性等三、四层信息制定规则
接口
接口
从1.1.1.0/24来，到3.3.3.1的TCP端口80去的数据包不能通过
从1.1.1.0/24来，到2.2.2.1的TCP端口23去的数据包可以通过
DA=3.3.3.1, SA=1.1.1.1
TCP, DP=80, SP=2032
DA=2.2.2.1, SA=1.1.1.1
TCP, DP=23, SP=3176
分组
分组

## Slide 24: 二层ACL
二层ACL根据报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、二层协议类型等二层信息制定匹配规则
接口
接口
从源MAC 2477-0367-cbe0来的数据包不能通过
从源MAC 2477-0367-a0be来的数据包可以通过
source-mac 2477-0367-cbe0
source-mac 2477-0367-a0be
分组
分组

## Slide 25: 3、ACL包过滤配置任务
设置包过滤功能的默认过滤规则
根据需要选择合适的ACL分类
创建正确的规则
  设置匹配条件
  设置合适的动作（Permit/Deny)
在路由器的接口上应用ACL，并指明过滤报文的方向（入站/出站）

## Slide 26: 设置包过滤规则
包过滤功能默认开启
设置包过滤的默认过滤方式
  系统默认的过滤方式是permit，即允许未匹配上ACL规则的报文通过
  可以配置包过滤的缺省动作为deny
[H3C] packet-filter default deny

## Slide 27: 配置基本ACL
[H3C] acl number acl-number
配置基本ACL，并指定ACL序号
  基本IPv4 ACL的序号取值范围为2000～2999
[H3C-acl-basic-2000] rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | source { sour-addr sour-wildcard | any } | time-range time-range-name ]
定义规则
  制定要匹配的源IP地址范围
  指定动作是permit或deny

## Slide 28: 配置高级ACL
配置高级IPv4 ACL，并指定ACL序号
  高级IPv4 ACL的序号取值范围为3000～3999
[H3C-acl-adv-3000] rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ destination { dest-addr dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] established | fragment | source { sour-addr sour-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name ]
[H3C] acl number acl-number
定义规则
  需要配置规则来匹配源IP地址、目的IP地址、IP承载的协议类型、协议端口号等信息
  指定动作是permit或deny

## Slide 29: 配置二层ACL
配置二层 ACL，并指定ACL序号
  二层ACL的序号取值范围为4000～4999
[H3C-acl-ethernetframe-4000] rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos vlan-pri | dest-mac dest-addr dest-mask | lsap lsap-type lsap-type-mask | source-mac sour-addr source-mask | time-range time-range-name]
[H3C] acl number acl-number
定义规则
  需要配置规则来匹配源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、二层协议类型等二层信息
  指定动作是permit或拒绝deny

## Slide 30: 在接口上应用ACL
将ACL应用到接口上，配置的ACL包过滤才能生效
指明在接口上应用的方向是Outbound还是Inbound
[H3C-Serial2/0 ] packet-filter { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound }

## Slide 31: ACL包过滤显示与调试
操作 | 命令
查看包过滤的统计信息 | display packet-filter statistics { interface [ interface-type interface-number ] { inbound ¦ outbound } { acl-number ¦ name acl-name } }
清除包过滤的统计信息 | reset packet-filter statistics { interface [ interface-type interface-number ] { inbound ¦ outbound } { acl-number ¦ name acl-name } }
显示配置的IPv4 ACL信息 | display acl { acl-number ¦ all }
清除IPv4 ACL统计信息 | reset acl counter { acl-number ¦ all ¦ name acl-name }

## Slide 32: ACL规则的匹配顺序
匹配顺序指ACL中规则的优先级
ACL支持两种匹配顺序：
  配置顺序（config）：按照用户配置规则的先后顺序进行规则匹配
  自动排序（auto）：按照“深度优先”的顺序进行规则匹配，即地址范围小的规则被优先进行匹配
配置ACL的匹配顺序：
[H3C] acl number acl-number [ match-order { auto | config } ]

## Slide 33: 不同匹配顺序导致结果不同
接口
接口
DA=3.3.3.3 SA=1.1.1.1
分组
acl number 2000 match-order config
rule permit source 1.1.1.0 0.0.0.255
rule deny source 1.1.1.1 0
接口
接口
DA=3.3.3.3 SA=1.1.1.1
分组
acl number 2000 match-order auto
rule permit source 1.1.1.0 0.0.0.255
rule deny source 1.1.1.1 0

## Slide 34: 在网络中的正确位置配置ACL包过滤
尽可能在靠近数据源的路由器接口上配置ACL，以减少不必要的流量转发
高级ACL
  应该在靠近被过滤源的接口上应用ACL，以尽早阻止不必要的流量进入网络
基本ACL
  过于靠近被过滤源的基本ACL可能阻止该源访问合法目的
  应在不影响其他合法访问的前提下，尽可能使ACL靠近被过滤的源

## Slide 35: 高级ACL部署位置示例
PCA
172.16.0.1
GE0/1
GE0/0
RTC
RTB
RTA
要求PCA不能访问NetworkA和NetworkB，但可以访问其他所有网络
NetworkA
192.168.0.0/24
NetworkB
192.168.1.0/24
NetworkC
192.168.2.0/24
NetworkD
192.168.3.0/24
GE0/0
GE0/1
[RTC]acl number 3000
[RTC-acl-adv-3000]rule deny ip source 172.16.0.1 0 destination 192.168.0.0 0.0.1.255
[RTC-GigabitEthernet0/0]packet-filter 3000 inbound

## Slide 36: 基本ACL部署位置示例
要求PCA不能访问NetworkA和NetworkB，但可以访问其他所有网络
PCA
172.16.0.1
GE0/1
GE0/0
RTC
RTB
RTA
NetworkA
192.168.0.0/24
NetworkB
192.168.1.0/24
NetworkC
192.168.2.0/24
NetworkD
192.168.3.0/24
GE0/0
GE0/1
[RTA]acl number 2000
[RTA-acl-basic-2000]rule deny source 172.16.0.1 0
[RTA-GigabitEthernet0/1]packet-filter 2000 inbound

## Slide 37: ACL包过滤的局限性
ACL包过滤是根据数据包头中的二、三、四层信息来进行报文过滤的，对应用层的信息无法识别
  无法根据用户名来决定数据是否通过
  无法给不同的用户授予不同的权限级别
ACL包过滤防火墙是静态防火墙，无法对应用层的协议进行动态检测

## Slide 38
包过滤防火墙使用ACL过滤数据包；ACL还可用于NAT、QoS、路由策略、按需拨号等
基本ACL根据源IP地址进行过滤；高级ACL根据IP地址、IP协议号、端口号等进行过滤
ACL规则的匹配顺序会影响实际过滤结果
ACL包过滤防火墙的配置位置应尽量避免不必要的流量进入网络
本章总结

## Slide 39
谢谢大家