## Slide 1
路由与交换技术
第 14 讲

## Slide 2: 内容回顾
RIP基本原理
RIP基本配置

## Slide 3: OSPF的基本原理与配置

## Slide 4
RIP路由协议存在无法避免的缺陷，多用于构建中小型网络
随着网络规模的日益扩大，RIP路由协议已经不能完全满足需求
OSPF 路由协议解决了很多RIP路由协议无法解决的问题，因而得到了广泛应用
引入

## Slide 5
RIP的缺陷
OSPF基本原理
配置OSPF
OSPF信息显示与调试
目录

## Slide 6: 以跳数评估的路由并非最优路径
RTA
RTB
RTC
RTD
10.1.0.0/24
10.2.0.0/24
64Kbps
2Mbps
2Mbps
2Mbps
2Mbps数据流
RTA Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.2.0.0 | S0/1 | 1
S0/1
S0/0
传输需时 t =
2Mbps
64Kbps
= 32 s
如果RTA选择S0/0传输，传输需时会大大缩短为3s

## Slide 7: 最大跳数16导致网络尺度小
RTA
RTB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
RTA无穷远，不可达！
RIP协议限制网络直径不能超过16跳！

## Slide 8: 收敛速度慢
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | E1/0 | Inf
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | E1/0 | Inf
RTA
RTB
10.1.0.0/24
10.2.0.0/24
10.1.0.0, Metric 2
10.1.0.0, Metric 1
RTC
RTA和RTB收到路由不可达信息后进入抑制时间
抑制时间结束前，即使有新的设备发布路由，RTA和RTB的路由也不能更新

## Slide 9: 更新发送全部路由表浪费网络资源
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
20.1.0.0 | E1/0 | 5
20.2.0.0 | E0/0 | 2
…… |  | 
20.100.0.0 | S0/0 | 8
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 度量值
10.1.0.0 | E1/0 | 5
10.2.0.0 | E0/0 | 2
…… |  | 
10.100.0.0 | S0/0 | 8
RTA
RTB
64Kbps
每隔30s向对方发送全部路由
假设RTA和RTB各有1000条路由，每条路由需占用20个字节
每次路由更新时，RTA和RTB之间单向需消耗至少160Kb的带宽资源

## Slide 10
RIP的缺陷
OSPF基本原理
配置OSPF
OSPF信息显示与调试
目录

## Slide 11: 什么是OSPF
OSPF（Open Shortest Path First，开放最短路径优先）是IETF 开发的基于链路状态的自治系统内部路由协议
OSPF仅传播对端设备不具备的路由信息，网络收敛迅速，并有效避免了网络资源浪费
OSPF直接工作于IP层之上，IP协议号为89
OSPF以组播地址发送协议包

## Slide 12: OSPF协议工作过程概述
接口是否启动OSPF
OSPF启动
不做任何处理
没有
定时发送Hello包，寻找邻居
启动
是否接收到
邻居的Hello包
没有
继续等待接收
邻居状态达到
2-WAY状态
有
DR/BDR
是否选举？
进行DR/BDR选举
未选举
与DR/BDR交互链路状态，
邻居状态达到Full状态
选举完成
计算路由
仅与DR/BDR
建立邻接关系
OSPF协议工作过程主要有四个阶段：
  寻找邻居、建立邻接关系、链路状态信息传递、计算路由
已选举

## Slide 13: 寻找邻居
Hello
Hello
Hello
Hello
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
2.2.2.2 | 10.1.0.2 | 2-way
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
1.1.1.1 | 10.1.0.1 | 2-way
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
2.2.2.2 | 10.1.0.2 | init
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
1.1.1.1 | 10.1.0.1 | init
广播Hello包，尝试寻找可交换路由信息的周边设备
接收到Hello包，找到周边设备
Hello包中携带的参数协商成功
邻居表
邻居表
邻居状态达到2-way状态后，RTA与RTB之间开始建立邻接关系
RTA
RTB
Router ID 1.1.1.1
Router ID 2.2.2.2
10.1.0.1/24
10.1.0.2/24

## Slide 14: 建立邻接关系
RTD
RTB
RTC
RTA
RTE
邻接关系数 R =
n (n-1)
2
邻接关系数 R =
2 (n-2) + 1
RTA
RTB
RTC
RTD
RTE
RTA(DR)
RTB(BDR)
RTC
RTD
RTE
建立邻接关系
采用DR/BDR方式建立邻接关系
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello

## Slide 15: DR和BDR选举
RTD
RTB
RTC
RTA
RTE
Hello: Pri=2
DR
BDR
DRothers
DRothers
不具备选举资格
Hello: Pri=1
Hello: Pri=0
Hello: Pri=5
Hello: Pri=3
Hello包携带路由器优先级，优先级为0的路由器不具备选举资格
先选举BDR，再选举DR
DR和BDR一旦选定，即使OSPF区域内新增优先级更高的路由器，DR和BDR也不重新选举，只有当DR和BDR都失效后，才参与选举

## Slide 16: 传递信息
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
2.2.2.2 | 10.1.0.2 | 2-way
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
1.1.1.1 | 10.1.0.1 | 2-way
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
2.2.2.2 | 10.1.0.2 | Full
RTA
RTB
Router ID 1.1.1.1
Router ID 2.2.2.2
10.1.0.1/24
10.1.0.2/24
发送RTA具备的LSA概要
分析比较RTA与RTB的链路信息
发送请求，要求获得RTB不具备的LSA
将RTB请求的LSA发给RTB
收到，谢谢！
邻居ID | 邻居地址 | 邻居状态
1.1.1.1 | 10.1.0.1 | Full
邻居表
邻居表
触发更新，或
每隔30min更新
以上是RTB获得RTA LSA的过程，RTA也通过相同的过程获得RTB的LSA
在RTB与RTA的LSA信息同步后，RTA在RTB邻居表内的状态变迁为Full状态

## Slide 17: 传递信息（续）
RTA
RTB
Router ID 1.1.1.1
Router ID 2.2.2.2
10.1.0.1/24
10.1.0.2/24
发送请求，要求获得RTA不具备的LSA
将RTA请求的LSA发给RTA
收到，谢谢！
发送请求，要求获得RTA不具备的LSA
在规定时间内没有收到回应，认为包丢失，重发包！
重复包不做处理
将RTA请求的LSA发给RTA
重复包不做处理
在规定时间内没有收到回应，认为包丢失，重发包
OSPF协议包具备超时重传机制
OSPF协议包具备序列号，对重复包不做处理
LSA更新携带掩码，支持VLSM

## Slide 18: 路由计算
1
2
5
3
A
D
C
B
D
C
B
1
2
3
D
C
1
2
3
A
D
B
1
2
3
A
C
B
1
2
3
A
A
(一)网络的拓扑结构
(二)每台路由器的LSDB
(三)由LSDB得到的带权有向图
(四)每台路由器分别以自己为根节点计算最小生成树
RTA
RTB
RTC
RTD
1
2
5
3
B
C
D
RTA的LSA
RTB的LSA
RTC的LSA
RTD的LSA
LSDB

## Slide 19: OSPF协议分区域管理
区域0
区域1
区域10.0.0.1
区域边界
路由器
自治系统
边界路由器
骨干路由器
区域内部路由器
区域内部路由器

## Slide 20: OSPF协议区域LSA发布
区域0
区域1
区域10.0.0.1
20.1.0.1/24
20.1.0.2/24
20.1.1.1/24
20.1.2.1/24
20.1.1.2/24
20.1.2.2/24
区域0、区域1的LSA
区域10.0.0.1的LSA只描述20.1.0.0/16
区域0和区域10.0.0.1的LSA
区域1的LSA
将OSPF区域内的路由
发布给其他自治系统

## Slide 21
RIP的缺陷
OSPF基本原理
配置OSPF
OSPF信息显示与调试
目录

## Slide 22: OSPF基本配置命令
配置Router ID
[Router]router id router-id
启动OSPF进程
[Router]ospf [ process-id ]
重启OSPF进程
<Router>reset ospf [ process-id ] process
配置OSPF区域
[Router-ospf-100]area area-id
在指定的接口上启动OSPF
[Router-ospf-1-area-0.0.0.0] network ip-address wildcard-mask

## Slide 23: OSPF可选配置命令
配置OSPF接口优先级
[Router-Ethernet0/0] ospf dr-priority priority
配置OSPF接口Cost
[Router-Ethernet0/0] ospf cost value

## Slide 24: 单区域OSPF配置示例一
RTA
Router ID 1.1.1.1
RTB
Router ID 2.2.2.2
RTC Router ID 3.3.3.3
Eth0/0
10.0.0.1/24
Eth0/0
10.0.0.2/24
Eth0/1
20.0.0.1/24
Eth0/1
20.0.0.2/24
Eth0/1
30.0.0.1/24
Eth0/0
30.0.0.2/24
区域0
[RTA] interface loopback 0
[RTA-loopback-0]ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RTA-loopback-0]quit
[RTA] router id 1.1.1.1
[RTA] ospf 1
[RTA-ospf-1] area 0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.0.0.255
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.0.0.0 0.0.0.255

## Slide 25: 单区域OSPF配置示例一（续）
RTA
Router ID 1.1.1.1
RTB
Router ID 2.2.2.2
RTC Router ID 3.3.3.3
Eth0/0
10.0.0.1/24
Eth0/0
10.0.0.2/24
Eth0/1
20.0.0.1/24
Eth0/1
20.0.0.2/24
Eth0/1
30.0.0.1/24
Eth0/0
30.0.0.2/24
区域0
RTA Eth0/0与RTB Eth0/0互为邻居。
RTA Eth0/1与RTC Eth0/1互为邻居。
RTB Eth0/1与RTC Eth0/0互为邻居。
RTA,B,C上都有达到彼此网络的最
短路径路由。
[RTC]interface loopback 0
[RTC-loopback-0]ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[RTC-loopback-0]quit
[RTC]router id 3.3.3.3
[RTC]ospf 1
[RTC-ospf-1]area 0
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.0.0 0.0.0.255
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 30.0.0.0 0.0.0.255
[RTB]interface loopback 0
[RTB-loopback-0]ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RTB-loopback-0]quit
[RTB]route id 2.2.2.2
[RTB]ospf 1
[RTB-ospf-1]area 0
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.0.0.255
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 30.0.0.0 0.0.0.255

## Slide 26: 单区域OSPF配置示例二
改变路由器优先级和接口Cost值
RTA
Router ID 1.1.1.1
RTB
Router ID 2.2.2.2
RTC Router ID 3.3.3.3
Eth0/0
10.0.0.1/24
Eth0/0
10.0.0.2/24
Eth0/1
20.0.0.1/24
Eth0/1
20.0.0.2/24
Eth0/1
30.0.0.1/24
Eth0/0
30.0.0.2/24
区域0
RTA Eth0/0与RTB Eth0/0互为邻居。
RTA Eth0/1与RTC Eth0/1互为邻居。
RTB Eth0/1与RTC Eth0/0互为邻居。
RTC上路由表更改。
[RTA] interface ethernet0/0
[RTA-ethernet-0/0] ospf dr-priority 0
[RTA-ethernet-0/0] ospf cost 50
[RTA-ethernet-0/0] quit
[RTA] interface ethernet0/1
[RTA-ethernet-0/1] ospf dr-priority 0
[RTA-ethernet-0/1] ospf cost 10
[RTB] interface ethernet0/0
[RTB-ethernet-0/0] ospf cost 100
[RTB-ethernet-0/0] quit
[RTB] interface ethernet0/1
[RTB-ethernet-0/1] ospf cost 10

## Slide 27: 多区域OSPF配置示例
RTA Router ID 1.1.1.1
RTB Router ID 2.2.2.2
Eth0/0
10.0.0.2/24
Eth0/0
10.0.0.1/24
Eth0/0
20.0.0.1/24
区域 0
Eth0/1
20.0.0.2/24
RTC Router ID 3.3.3.3
区域 192.168.10.1
RTA和RTC配置域单区域OSPF配置相同。
RTB需要加入两个区域，RTA和RTC有到达彼此的路由。
[RTB] interface loopback 0
[RTB-loopback-0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RTB-loopback-0] quit
[RTB] route id 2.2.2.2
[RTB] ospf 100
[RTB-ospf-100] area 0
[RTB-ospf-100-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[RTB-ospf-100-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.0.0.255
[RTB-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[RTB-ospf-100] area 192.168.10.1
[RTB-ospf-100-area-192.168.10.1] network 20.0.0.0 0.0.0.255

## Slide 28
RIP的缺陷
OSPF基本原理
配置OSPF
OSPF信息显示与调试
目录

## Slide 29: 显示OSPF邻居信息
该OSPF路由器的Router ID
邻居路由器的Router ID
2.2.2.2是10.0.0.2/30网段的BDR
3.3.3.3是10.0.1.2/30网段的BDR
邻居路由器地址
与邻居
路由器
相连的
接口
路由器优先级
[H3C]display ospf peer
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Neighbor Brief Information
Area: 0.0.0.0
Router ID Address Pri Dead-Time State Interface
2.2.2.2 10.0.0.2 1 32 Full/BDR GE0/1
3.3.3.3 10.0.1.2 1 33 Full/BDR GE0/2

## Slide 30: 显示OSPF的链路状态数据库
链路状态发布者
区域ID
网络的链路状态只能
由DR路由器发布
该路由器接收到该条LSA时，
LSA报文携带的序列号
<H3C>display ospf lsdb
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Link State Database
Area: 0.0.0.0
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 480 60 8000000A 0
Router 1.1.1.1 1.1.1.1 542 60 8000000B 0
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 480 60 8000000A 0
Network 10.0.2.2 3.3.3.3 480 32 80000001 0
Network 10.0.0.1 1.1.1.1 664 32 80000002 0
Network 10.0.1.1 1.1.1.1 535 32 80000002 0

## Slide 31: 显示OSPF路由信息
目标网络
路由开销
下一跳地址
路由类型
Stub表示末梢网络
Transit表示转发网络
该路由相关的
LSA发布者
OSPF区域ID
<H3C>display ospf routing
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Routing Table
Routing for network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
10.0.0.0/30 1 Transit 0.0.0.0 1.1.1.1 0.0.0.0
10.0.1.0/30 1 Transit 0.0.0.0 3.3.3.3 0.0.0.0
3.3.3.3/32 1 Stub 10.0.1.2 3.3.3.3 0.0.0.0
10.0.2.0/30 2 Transit 10.0.0.2 3.3.3.3 0.0.0.0
10.0.2.0/30 2 Transit 10.0.1.2 3.3.3.3 0.0.0.0
2.2.2.2/32 1 Stub 10.0.0.2 2.2.2.2 0.0.0.0
1.1.1.1/32 0 Stub 0.0.0.0 1.1.1.1 0.0.0.0

## Slide 32: 其他OSPF显示命令
显示OSPF摘要信息
显示启动OSPF的接口信息
[Router] display ospf [ process-id ] [ verbose ]
[Router] display ospf [ process-id ] interface [ interface-type interface-number | verbose ]

## Slide 33: 调试OSPF
OSPF事件调试信息
OSPF链路状态通告调试信息
OSPF包调试信息
OSPF路由计算调试信息
OSPF进程调试信息
<Router> debugging ospf event
<Router> debugging ospf lsa
<Router> debugging ospf packet
<Router> debugging ospf spf
<Router> debugging ospf process-id

## Slide 34
OSPF的LSA类型
边缘区域
目录

## Slide 35: LSA类型
LSA Type | LSA 名称 | Advertising Router | 说明
1 | Router LSA | All Routers | Intra-Area Link
2 | Network LSA | DR | Network Link
3 | Network Summary LSA | ABR | Inter-Area Link
4 | ASBR Summary LSA | ABR | ASBR Summary Link
5 | AS External LSA | ASBR | AS External Link
6 |  | All Routers | Group Membership Link
7 | NSSA External LSA | ASBR | NSSA AS External Link
8 |  |  | External Attributes LSA
9 |  |  | Opaque LSA(Link-Local)
10 |  |  | Opaque LSA(Area-Local)
11 |  |  | Opaque LSA(AS-Local)

## Slide 36: 第一类LSA（Router LSA）
描述区域内部与路由器直连的链路的信息（包括链路类型，Cost等）
RTB
RTA
RTC
RTD
Link1
Link2
Link3
Link3
Link2
LS Type1
Link1
Link3
Link2
LS Type1
Link1
Link3
Link2
LS Type1
Link1

## Slide 37: 第二类LSA（Network LSA）
由DR生成，描述其在该网络上连接的所有路由器以及网段掩码信息
只在区域内部传播
RTB
RTA
RTC
10.0.1.0/24
Mask
Network
LS Type2
Mask
Network
LS Type2
DR

## Slide 38: 第三类LSA（Summary LSA）
由ABR生成，将所连接区域内部的链路信息以子网的形式传播到邻区域
Area1
Area2
Area0
RTA
RTB
RTC
RTD
Adv Rtr=RTB
Mask
LS Type3
Network
Adv Rtr=RTC
Mask
LS Type3
Network

## Slide 39: 第四类LSA（ASBR Summary LSA）
由ABR生成，格式与Type3相同，描述的目标网络是一个ASBR的Router ID
Area1
Area2
Area0
RTA
RTB
RTC
RTD
Adv Rtr=RTB
LS Type4
RTA RID
Adv Rtr=RTC
LS Type4
RTA RID
LS Type5
通过我可以抵达ASBR
通过我可以抵达ASBR

## Slide 40: 第五类LSA（AS External LSA）
由ASBR产生，描述到AS外部的路由信息
携带的外部路由信息可以分为两种：
  第一类外部路由
  第二类外部路由
Area1
Area2
Area0
RTA
RTB
RTC
RTD
mask
LS Type5
Network
metric
E type

## Slide 41: 边缘区域
边缘区域是指人为定义的一些特殊区域，它们在逻辑中位于OSPF区域的边缘，只与骨干区域相连。
  Stub区域
  Totally Stub区域
  NSSA区域

## Slide 42: Stub区域
Stub区域是一些特定的区域，目的是为了减少区域中路由器的路由表规模以及路由信息传递的数量
Stub区域内不能存在ASBR
Area1
Area2
Area0
RTA
RTB
RTC
RTD
Stub区域
Type1 LSA
Type3 LSA
Type4 LSA
Type5 LSA
0.0.0.0/0 Type3 LSA

## Slide 43: Stub区域配置示例
Area1
Area2/Stub区域
Area0
RTA
RTB
RTC
RTD
[RTC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[RTC-ospf-1] area 2
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.2] stub
[RTD] ospf 1 router-id 4.4.4.4
[RTD-ospf-1] area 2
[RTD-ospf-1-area-0.0.0.2] stub
所有连接到Stub区域的路由器必须使用stub命令将该区域配置成Stub属性

## Slide 44: Totally Stub区域
为了进一步减少Stub区域中路由器的路由表规模以及路由信息传递的数量，可以将该区域配置为Totally Stub（完全Stub）区域
Area1
Area2
Area0
RTA
RTB
RTC
RTD
Type1 LSA
Type3 LSA
Type4 LSA
Type5 LSA
0.0.0.0/0 Type3 LSA
Totally Stub区域
Notes: Totally Stub区域的 ABR不允许注入Type5 LSA
Totally Stub区域的 ABR只向区域内发布一条缺省路由的Type3 LSA，不生成任何其它Type3 LSA
其他对于区域的配置要求与Stub区域类似

## Slide 45: Totally Stub区域配置示例
Area1
Area2/TotallyStub区域
Area0
RTA
RTB
RTC
RTD
[RTC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[RTC-ospf-1] area 2
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.2] stub no-summary
[RTD] ospf 1 router-id 4.4.4.4
[RTD-ospf-1] area 2
[RTD-ospf-1-area-0.0.0.2] stub no-summary

## Slide 46: NSSA区域
NSSA（Not-So-Stubby Area）区域是Stub区域的变形，也不允许Type5 LSA注入，但可以允许Type7 LSA注入
Area1
Area2
Area0
RTA
RTB
RTC
RTD
Type1 LSA
Type3 LSA
Type4 LSA
Type5 LSA
0.0.0.0/0 Type7 LSA
Type7 LSA
Type5 LSA
NSSA区域
Notes: NSSA区域是Stub区域的变形也不允许Type5 LSA注入，但可以允许Type7 LSA注入
Type7 LSA由NSSA区域的ASBR产生，在NSSA区域内传播
当Type7 LSA到达NSSA的ABR时，由ABR将Type7 LSA转换成Type5 LSA，传播到其他区域
NSSA Totally Stub区域与NSSA区域的区别在于它的ABR也只向区域内发布一条缺省路由的Type3 LSA

## Slide 47: NSSA区域配置示例
Area1
Area2/NSSA区域
Area0
RTA
RTB
RTC
RTD
[RTC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[RTC-ospf-1] area 2
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.2] nssa default-route-advertise
[RTD] ospf 1 router-id 4.4.4.4
[RTD-ospf-1] area 2
[RTD-ospf-1-area-0.0.0.2] nssa

## Slide 48
OSPF是链路状态路由协议，使用SPF算法计算最短路径，选路更合理，不会产生路由环路
OSPF通过DR/BDR选举减少邻接关系，网络链路状态信息同步通过DR/BDR进行管理
OSPF通过划分区域管理的方式优化运行
OSPF网络收敛快、信息传递可靠、节省网络资源、支持VLSM，适用于中小型网络，经细致规划后也可用于大型网络
本讲小结

## Slide 49
谢谢大家