## Slide 1
路由与交换技术
第 1 讲

## Slide 2: 第一讲 网络基础知识
网络设备及其操作系统介绍
网络设备操作基础

## Slide 3
构建大、中、小型企业网络的主要设备是路由器和交换机
H3C公司提供全系列路由器、交换机及其它网络设备
控制路由器和交换机工作的核心软件是网络设备的操作系统
1、网络设备及其操作系统介绍

## Slide 4: 路由器的作用
RTC
RTB
RTA
RTD
RTE
PCB
PCA
连接具有不同介质的链路
连接网络或子网，隔离广播
对数据报文执行寻路和转发
交换和维护路由信息

## Slide 5: 路由器的特点
主要工作在OSI模型的物理层、数据链路层和网络层。
根据网络层信息进行路由转发
提供丰富的接口类型
支持丰富的链路层协议
支持多种路由协议

## Slide 6: 交换机的作用
PCB
PCA
PCD
PCC
SWA
SWB
连接多个以太网物理段，隔离冲突域
对以太网帧进行高速而透明的交换转发
自行学习和维护MAC地址信息

## Slide 7: 交换机的特点
主要工作在OSI模型的物理层、数据链路层
提供以太网间的透明桥接和交换
依据链路层的MAC地址，将以太网数据帧在端口间进行转发

## Slide 8: H3C路由器系列

## Slide 9: H3C路由器示例
配置口(Console)
备份口(AUX)
CF卡插槽
电源开关及插座
多功能接口模块(MIM)
智能接口卡(SIC)

## Slide 10: H3C交换机系列

## Slide 11: H3C交换机示例
24个10/100Base-T以太网端口
2个1000Base-X SFP千兆以太网端口
2个10/100/1000Base-T以太网端口
配置口(Console)

## Slide 12: Comware的作用
Comware是设备运行的网络操作系统，H3C产品的核心软件平台
对硬件驱动和底层操作系统进行屏蔽与封装
集成了丰富的链路层协议、以太网交换、IP路由及转发、安全等功能模块
制定了软硬件接口标准规范，对第三方厂商提供开放平台与接口

## Slide 13: Comware的特点
支持IPv4及IPv6多协议
支持多核CPU
路由和交换功能融合
高可靠性和弹性扩展
灵活的裁减和定制功能

## Slide 14
可以通过Console、AUX、Telnet和SSH多种途径,搭建网络设备配置环境
H3C Comware在上述配置方法中使用的命令行采用了配置权限的分级控制
2、网络设备操作基础

## Slide 15
配置网络设备的方法
命令行使用入门
常用的命令
配置远程登录
网络设备操作基础

## Slide 16: 访问网络设备命令行接口的方法
通过Console口本地访问
通过AUX口远程访问
使用Telnet终端访问
使用SSH终端访问
通过异步串口访问

## Slide 17: 使用Console口进行连接
Console线缆
Router/Switch
终端
Console口
串口

## Slide 18: 创建新连接

## Slide 19: 选择COM口
选择串口，根据实际连接情况选择对应的COM口

## Slide 20: 进入设备配置界面

## Slide 21: 使用AUX口进行连接
Router/Switch
终端
PSTN
Modem
Modem
AUX口
串口

## Slide 22: 使用Telnet进行连接
主机
Router/Switch
IP网络
Telnet客户端
Telnet服务器
网络接口
网络接口

## Slide 23: SSH介绍
SSH（Secure Shell，安全外壳）在无安全保证的网络上提供安全的远程登录等服务
由传输协议、验证协议和连接协议三部分组成
使用TCP端口22
提供Password和Publickey两种验证方式
PSTN/ISDN
主机
Router/Switch
IP网络
SSH客户端
SSH服务器

## Slide 24: 命令视图
用户视图
  设备启动后的缺省视图,可查看启动后基本运行状态和统计信息
系统视图
  配置系统全局通用参数的视图
路由协议视图
  配置路由协议参数的视图
接口视图
  配置接口参数的视图
用户线视图
  配置登陆设备的各个用户属性的视图

## Slide 25: 各种视图之间的关系
用<Ctrl+Z>可以从任意视图直接回到用户视图
用户视图
用户线视图
接口视图
路由协议视图
VLAN视图
……
以任意方式登录命令行
system-view
quit
line命令
quit
interface命令
quit
router命令
quit
vlan命令
quit
系统视图

## Slide 26: 使用命令视图
******************************************************************************
* Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
******************************************************************************
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
<H3C>%Oct 13 09:16:14:706 2013 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: TTY logged in from aux0.
<H3C>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]interface GigabitEthernet 0/0
[H3C-GigabitEthernet0/0]description to_MyPC
[H3C-GigabitEthernet0/0]ip add 192.168.0.1 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet0/0]quit
[H3C]user-interface vty 0 63
[H3C-line-vty0-63]authentication-mode scheme

## Slide 27: 命令类型
读类型
  用于显示系统配置信息和维护信息，如显示命令display、显示文件信息的命令dir
写类型
  用于对系统进行配置，如使能信息中心功能的命令info-center enable、配置调试信息开关的命令debugging
执行类型
  用于执行特定的功能，如ping命令、与FTP服务器建立连接的命令ftp

## Slide 28: 用户角色
用户角色 | 用户权限
network-admin | 可操作系统所有的功能和资源
network-operator | 可执行系统所有的功能和资源相关的display命令（display history-command all除外）
level-n (n = 0~15) | level-0 ~ level-14可以由管理员为其配置权限 其中level-0、level-1和level-9有缺省用户权限 level-15的用户权限和network-admin相同，管理员无法对其进行配置

## Slide 29: 命令行帮助特性
<H3C>?
User view commands:
archive Archive configuration
backup Backup the startup configuration file to a TFTP server
boot-loader Software image file management
bootrom Update/read/backup/restore bootrom
cd Change current directory
clock Specify the system clock
copy Copy a file
debugging Enable system debugging functions
delete Delete a file
diagnostic-logfile Diagnostic log file configuration
dialer Specify Dial-on-Demand Routing(DDR) configuration
information
dir Display files and directories on the storage media
display Display current system information
exception Exception information configuration
firmware Firmware update
fixdisk Check and repair a storage medium
format Format a storage medium
---- More ----
[H3C]interface Vlan-interface ?
<1-4094> Vlan-interface interface number
[H3C]interface Vlan-interface 1 ?
<cr>

## Slide 30
<H3C>di?
diagnostic-logfile
dialer
dir
display
<H3C>dis?
display
<H3C>dis
<H3C>display v?
version
version-update-record
vlan
vlan-group
voice
vrrp
<H3C>display ver?
version
version-update-record
此处按下<Tab>键可以补全命令

## Slide 31: 错误提示信息
[H3C]di
^
% Ambiguous command found at '^' position.
[H3C]dispaly
^
% Wrong parameter found at '^' position.
[H3C]display
^
% Incomplete command found at '^' position.
[H3C]display interface GigabitEthernet 0/0 0
^
% Too many parameters found at '^' position.
[H3C]display interface GigabitEthernet 0/0/0
^
% Wrong parameter found at '^' position.
[H3C]

## Slide 32: 命令行历史记录功能
查看历史命令记录
翻阅和调出历史记录中的某一条命令
  用<↑>或<Ctrl+P>快捷键调出上一条历史命令
  用<↓>或<Ctrl+N>快捷键调出下一条历史命令
<H3C>display history-command

## Slide 33: 命令行编辑功能
按键 | 功能
普通字符键 | 若编辑缓冲区未满，则插入到当前光标位置，并向右移动光标
<Backspace> | 删除光标位置的前一个字符，光标前移
<←>或<Ctrl+B> | 光标向左移动一个字符位置
<→>或<Ctrl+F> | 光标向右移动一个字符位置
<Ctrl+A> | 将光标移动到当前行的开头
<Ctrl+E> | 将光标移动到当前行的末尾
<Ctrl+D> | 删除当前光标所在位置的字符
<Ctrl+W> | 删除光标左侧连续字符串内的所有字符
<Esc+D> | 删除光标所在位置及其右侧连续字符串内的所有字符
<Esc+B> | 将光标移动到左侧连续字符串的首字符处
<Esc+F> | 将光标向右移到下一个连续字符串之前
<Ctrl+X> | 删除光标左侧所有的字符
<Ctrl+Y> | 删除光标右侧所有的字符

## Slide 34: 分页显示
<H3C>display interface
Aux0
Current state: UP
Description: Aux0 Interface
Bandwidth: 9kbps
Internet protocol processing: disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last clearing of counters: Never
Physical layer: asynchronous, Baudrate: 9600 bps
Phy-mru: 1700
Last 300 seconds input rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Input:
0 packets, 0 bytes
0 broadcasts, 0 multicasts
0 errors, 0 runts, 0 giants
0 CRC, 0 align errors, 0 overruns
0 aborts, 0 no buffers, 0 frame errors
---- More ----
<Space>：继续显示下一屏信息
<Enter>：继续显示下一行信息
<Ctrl+C> ：停止显示和命令执行
本页未显示完
还有下一页

## Slide 35: 常用设备管理命令
配置设备名称
配置系统时间
显示系统时间
配置欢迎/提示信息
[H3C] sysname ?
TEXT Host name (1 to 64 characters)
<H3C> clock datetime ?
TIME Specify the time (hh:mm:ss)
[H3C] header ?
incoming Specify the banner of the terminal line
legal Specify the legal banner
login Specify the login authentication banner
motd Specify the banner of today
shell Specify the session banner
<H3C> display clock

## Slide 36: 常用信息查看命令
查看版本信息
查看当前配置
显示接口信息
显示接口IP状态与配置信息
显示系统运行统计信息
<H3C> display version
<H3C> display current-configuration
<H3C> display ip interface brief
<H3C> display interface
<H3C> display diagnostic-information

## Slide 37: 实验一：常用设备管理操作
掌握通过反向telnet登录设备
掌握修改设备名称
掌握显示、修改系统时间
掌握四种命令视图
掌握查看版本、当前配置、接口信息

## Slide 38
谢谢大家